PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Recomendações,
Seleção e uso de respiradores

COORDENADOR TÉCNICO:

MAURÍCIO TORLONI*

EQUIPE TÉCNICA:

EDUARDO ALGRANTI

ANTONIO VLADIMIR VIEIRA

DELCIR JOSÉ PACÍFICO MENDES

*Consultor contratado pelo Ministério do Trabalho com recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

CATALOGAÇÃO NA FONTE: DB/FUNDACENTRO

Torloni, Maurício

Programa de proteção respiratória: recomendações, seleção e uso de respiradores/coordenação de Maurício Torloni; (colaboração de) Eduardo Algranti, (et. al.) São Paulo: FUNDACENTRO, 1994.

44 p.

Publicação baseada na “ANSI Z88.2-1992 - American National Standard for Respiratory Protection” e no “Code Federal Regulations, Title 29 1910.1001.”

1. Proteção respiratória - Programa 2. Proteção respiratória - Normas e recomendações  I. Algranti, Eduardo  II. Vieira, Antonio Vladimir III. Mendes, Delcir José Pacífico   IV. Título

CDU  614.894 (083.96)	  CIS   Ti   Zua

ÍNDICES PARA O CATÁLOGO SISTEMÁTICO

1.	Proteção respiratória - Programa	614.894(083.96)*

Ti Zua**

2.	Proteção respiratória - Normas e recomendações	614.894(083.74) : (083.12)*

Ti Zah Vymc**

3.	Programa - Proteção respiratória	(083.96)614.894*

Zua Ti**

4.	Normas e recomendações - Proteção respiratória	(083.74) : (083.12)614.894*

Zah Vymc Ti**

5.	Recomendações e normas - Proteção respiratória	(083.12) : (083.74)614.894*

Vymc Zah Ti**

* Classificação Universal Decimal

** Classificação do Centre International d’informations de Sécurité et d’Hygiene do Travail”.

APRESENTAÇÃO

Esta publicação divulga práticas aceitáveis para usuários de respiradores; fornece informações e orientação sobre o modo apropriado de selecionar, usar e cuidar dos respiradores, além de conter os requisitos para o estabelecimento e melhoria de um PROGRAMA DE Proteção Respiratória. As recomendações abrangem o uso de equipamento de proteção respiratória cuja finalidade, é a de dar proteção contra a inalação de contaminantes nocivos do ar e contra a deficiência de oxigênio na atmosfera do ambiente de trabalho.

O conteúdo dos Anexos procura auxiliar a compreensão do texto principal e dar informações pormenorizadas de como cumprir alguns dos requisitos recomendados num programa de proteção respiratória. No ANEXO 7 apresentamos a I.N. Nº 1 de 11/04/1994 que torna obrigatório as recomendações contidas nesta publicação.

Esta publicação é baseada na ANSl Z88.2-1992 - AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR RESPIRATORY PROTECTION e no CODE FEDERAL REGULATIONS, TITLE 29 1910.1001 Apendix C - Qualitative and Quantitative Fit Testing Procedures- Mandatory.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a colaboração dos membros da Comissão de Proteção Respiratória indicada pela SSST do MTb.

LUIS CARLOS E. OSÓRIO - SSST/MTb

CARLOS APARÍCIO CLEMENTE - FORÇA SINDICAL

LUIS ANTONIO VALENTE - DIESAT

ANÍSIO MAGALHÃES FERREIRA - SESI

SIDINEO WALTER T. RIOS - ANIMASEG

SUMÁRIO

1.	RECOMENDAÇÕES PARA Implantação DE UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, SELEÇÃO E
	USO DE RESPIRADORES   7

1.1.	Objetivo   7

1.2.	Práticas permitidas   7

1.3.	Responsabilidade do empregador   7

1.4.	Responsabilidade do empregado    7

1.5.	Programa mínimo aceitável de uso de respiradores   8

2.	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE USO DE RESPIRADORES PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA   9

2.1.	Introdução   9

2.2.	Qualificações    10

2.3.	Responsabilidades   10

3.	 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESCRITOS   10

3.1.	Procedimentos operacionais para o uso rotineiro de respiradores   11

3.2.	Procedimentos operacionais para o uso em situações de emergência e de salvamento   11

4.	SELEÇÃO, LIMITAÇÕES E USO DE RESPIRADORES   11

4.1.	Fatores que influem na seleção de um respirador    11

4.2.	Seleção de respiradores para uso rotineiro   12

4.3.	Seleção de respiradores para uso em atmosfera IPVS, espaços confinados ou	
	atmosferas com pressão reduzida   13

4.4.	Operações de jateamento    15

5.	OUTROS FATORES QUE AFETAM A SELEÇÃO DE UM RESPIRADOR   15

5.1.	Pêlos faciais   15

5.2.	Necessidade de comunicação   15

5.3.	Visão  15

5.4.	Problemas de vedação dos respiradores  15

5.5.	Uso de respiradores em baixas temperaturas   15

5.6.	Uso de respiradores em altas temperaturas  16

6.	TREINAMENTO   16

6.1.	 Treinamento para empregados   16

6.2.	Freqüência do treinamento   17

6.3.	Registros   17

7.	ENSAIO DE VEDAÇÃO   17

7.1.	Critérios aceitáveis   17

7.2.	Problemas de vedação e alternativas  18

7.3.	Considerações sobre o ensaio de vedação   18

7.4.	Registros do ensaio de vedação   18

8.	MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E GUARDA   19

8.1.	Limpeza e higienização   19

8.2.	Inspeção   19

8.3.	Substituição de partes e reparos   19

8.4.	Guarda   19

8.5.	Qualidade do ar para as máscaras autônomas e os respiradores de linha de ar comprimido   19

ANEXO 1 -	DEFINIÇÕES   23

ANEXO 2 -	MONITORAMENTO DOS RISCOS RESPIRATÓRIOS   25

ANEXO 3 -	SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESPIRADORES   26

ANEXO 4 -	RECOMENDAÇÕES PARA "VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO   27

ANEXO 5 -	PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS "ENSAIOS DE VEDAÇÃO” QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS   28

I - Ensaio qualitativo com vapor de Acetato de Isoamila (óleo de banana)   28

II - Ensaio qualitativo com aerossol de solução de Sacarina   31

III - Ensaio qualitativo com fumos irritantes   33

IV - Procedimento para ensaio quantitativo de vedação   34

ANEXO 6 -	AVALIAÇÃO MÉDICA DE TRABALHADORES CANDIDATOS À UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE
	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA   37

ANEXO 7 -	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 DE 11 DE ABRIL DE 1994   38

1.	RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, SELEÇÃO E 	USO DE RESPIRADORES.

1.1.	OBJETIVO

Apresentar recomendações para a elaboração, implantação e administração de um programa de como selecionar e usar corretamente os equipamentos de proteção respiratória.

No ANEXO 1 estão definidos os termos técnicos utilizados.

1.2.	PRÁTICAS PERMITIDAS

No controle das doenças ocupacionais provocadas pela inalação de ar contaminado com poeiras, fumos,  névoas, fumaças, gases e vapores, o objetivo principal deve ser minimizar a contaminação do local de trabaIho. Isto deve ser alcançado, tanto quanto possível pelas medidas de controle coletivo (por exemplo: enclausuramento, confinamento da operação, ventilação local ou geral, ou substituição de substancias por outras menos tóxicas). Quando estas medidas de controle não são viáveis, ou enquanto estão sendo implantadas ou avaliadas, devem ser usados respiradores apropriados em conformidade com os requisitos apresentados a seguir.

1.3.	RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR

1.3.1.	Fornecer o respirador, quando necessário, para proteger a saúde do trabalhador

1.3.2.	Fornecer o respirador conveniente e apropriado para o fim desejado.

1.3.3.	Ser responsável pelo estabelecimento e manutenção de um programa de uso de respiradores para proteção respiratória, cujo conteúdo mínimo está no item 2

1.3.4.	Permitir ao empregado que usa o respirador deixar a área de risco por qualquer motivo relacionado com o seu uso. Essas razões podem incluir, mas não se limitam as seguintes:

- falha do respirador que altere a proteção proporcionada pelo mesmo;

- mau funcionamento do respirador;

- detecção de penetração de ar contaminado dentro do respirador;

- aumento da resistência à respiração;

- grande desconforto devido ao uso do respirador;

- mal estar sentido peIo usuário do respirador, tais como náusea, fraqueza, tosse, espirro, dificuldade para respirar, calafrio, tontura, vômito, febre;

- lavar o rosto e a peça facial do respirador, sempre que necessário, para diminuir a irritação da pele;

- trocar o filtro ou outros componentes, sempre que necessário;

- descanso periódico em área não contaminada.

1.3.5.	Investigar a causa do mau funcionamento do respirador e tomar providências para saná-la. Se o defeito for de fabricação, o empregador deverá comunicá-lo ao fabricante e a SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho).

1.4.	RESPONSABILIDADES DO EMPREGADO

1.4.1.	Usar o respirador fornecido de acordo com as instruções e treinamento recebidos.

1.4.2.	Guardar o respirador, quando não estiver em uso, de modo conveniente para que não se danifique ou deforme.

1.4.3.	Se observar que o respirador não está funcionando bem, deverá deixar imediatamente a área contaminada e comunicar o defeito à pessoa responsável indicada pelo empregador nos "Procedimentos operacionais escritos" (ver item 3).

1.4.4.	Comunicar à pessoa responsável qualquer alteração do seu estado de saúde que possa influir na sua capacidade de usar o respirador de modo seguro.

1.5.	PROGRAMA MÍNIMO ACEITÁVEL DE USO DE RESPIRADORES

1.5.1.	Administração do programa

O empregador deve atribuir a uma só pessoa a responsabilidade e autoridade pelo programa de uso de respiradores. Essa pessoa deve possuir conhecimentos de proteção respiratória suficientes para administrar de modo apropriado o programa. A responsabilidade do administrador pelo programa inclui o monitoramento dos riscos respiratórios, a atualização dos registros e a realização das auditorias (ver item 2.3)

1.5.2.	Procedimentos operacionais escritos

Em toda empresa onde os respiradores forem necessários devem existir procedimentos operacionais escritos cobrindo o programa completo de uso de respiradores. Além de existir, esses procedimentos devem estar sendo cumpridos.

1.5.3.	Limitações fisiológicas e psicológicas dos usuários de respiradores

Cabe a um médico determinar se uma pessoa tem ou não condições médicas de usar um respirador. O conteúdo e a freqüência desse exame médico estão especificados no Anexo 6. Com a finalidade de auxiliar o médico na sua avaliação, o administrador do programa deve informá-lo sobre:

- tipo de respiradores para uso rotineiro e de emergências;

- atividades típicas no trabalho; condições ambientais, freqüência e duração da atividade que exige o uso do respirador;

- substâncias contra as quais o respirador deve ser usado, incluindo a exposição provável a uma atmosfera com deficiência de oxigênio.

1.5.4.	A seleção do tipo(s) de respirador(es) deve ser feita, considerando-se:

- a natureza da operação ou processo perigoso;

- o tipo de risco respiratório (incluindo as propriedades físicas, deficiência de oxigênio, efeitos fisiológicos sobre o organismo, concentração do material tóxico, ou nível de radioatividade, limites de exposição estabelecidos para os materiais tóxicos, concentração permitida para o aerossol radioativo, e a concentração IPVS estabelecida para o material tóxico);

- a localização da área de risco em relação à área mais próxima que possui ar respirável;

- o tempo durante o qual o respirador deve ser usado;

- as atividades que os trabalhadores desenvolvem na área de risco;

- as características e as limitações dos vários tipos de respirador;

- o Fator de Proteção Atribuído para os diversos tipos de respirador conforme tabela 1.

TABELA 1

FATORES DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDOS

| TIPO DE RESPIRADOR |  |
| --- | --- |
|  | PEÇA SEMI-FACIAL (a) | PEÇA FACIAL INTEIRA |
| PURIFICADOR DE AR | 10 | 100 |
| DE ADUÇÃO DE AR: |  |  |
| MÁSCARA AUTÔNOMA (b) (DEMANDA) | 10 | 100 |
| LINHA DE AR COMPRIMIDO (DEMANDA) | 10 | 100 |
|  | TIPO DE COBERTURA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS |
| TIPO DE RESPIRADOR | PEÇA SEMI- FACIAL | PEÇA FACIAL INTEIRA | CAPUZ CAPACETE | SEM VEDAÇÃO FACIAL (e) |
| PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO | 50 | 1000(c) | 1000 | 25 |
| DE ADUÇÃO DE AR: |  |  |  |  |
| LINHA DE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  |
| DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA | 50 | 1000 | = | = |
| FLUXO CONTÍNUO | 50 | 1000 | 1000 | 25 |
| MÁSCARA AUTÔNOMA (CIRCUITO ABERTO OU FECHADO) |  |  |  |  |
| DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA | = | (d) | = | = |

Observações sobre a Tabela 1:

- Inclui a peça quarto facial, a peça semifacial filtrante e as peças semi-faciais de elastômeros

- A máscara autônoma de demanda não deve ser usada para situações de emergência, como de incêndios.

- Os Fatores de Proteção apresentados são de respiradores com filtros P3 ou sorbentes (cartuchos químicos pequenos ou grandes). Com filtros classe P2, deve-se usar Fator de Proteção Atribuído 100, devido as limitações do filtro.

- Embora os respiradores de pressão positiva sejam considerados os que proporcionam maior nível de proteção, alguns estudos que simulam as condições de trabalho concluíram que nem todos os usuários alcançaram o Fator de Proteção 10.000. Com base nesses dados, embora limitados, não se pode adotar um Fator de Proteção atribuído de 10.000 para esse tipo de respirador. Para planejamento de situações de emergência, onde as concentrações dos contaminantes possam ser estimadas, deve-se usar um Fator de Proteção Atribuído não maior que 10.000.

- Ver definição no Anexo 1.

NOTA: O Fator de Proteção Atribuído não é aplicável para respiradores de fuga. Para combinação de respiradores, como por exemplo, respirador de linha de ar comprimido equipado com um filtro purificador de ar, o Fator de Proteção a ser utilizado é o do respirador que está em uso.

1.5.5.	Treinamento

Cada usuário de respirador deve receber treinamento (e reciclagem), que deve incluir explanação e discussão sobre:

- o risco respiratório e o efeito sobre o organismo humano s e o respirador não for usado de modo correto;

- as medidas de controle coletivo e administrativo que estão sendo adotadas e a necessidade do uso de respiradores para proporcionar a proteção adequada;

- as razões que levaram a seleção de um tipo particular de respirador;

- o funcionamento, as características e limitações do respirador selecionado;

- o modo de colocar o respirador e de verificar se ele está colocado corretamente no rosto;

- o modo correto de usar o respirador durante a realização do trabalho;

- os cuidados de manutenção, inspeção e guarda quando não estiver em uso;

- o reconhecimento de situações de emergência e como enfrentá-las;

- as exigências legais sobre o uso de respiradores para certas substâncias (ver anexo 7).

1.5.6.	Ensaio de vedação

Antes de ser fornecido um respirador para uma pessoa, ela deve ser submetida ao teste de vedação para verificar se aquele respirador proporciona boa vedação no seu rosto (ver item 7). Após este teste preliminar, toda vez que for colocar ou ajustar o respirador no rosto, ela deve fazer a verificação da vedação (ver ANEXO 4).

1.5.7.	Manutenção, inspeção e guarda

A manutenção deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e obedecendo um procedimento que garante a cada usuário um respirador limpo, higienizado e em boas condições de uso. O usuário deve examinar o respirador antes de colocá-lo, para verificar-se está em boas condições de uso. O respirador deve ser guardado em local conveniente, limpo e higiênico (ver item 8).

1.5.8.	Respiradores de fuga

Onde for distribuído respirador de fuga devido a riscos potenciais em uma emergência, os usuários dessa área de risco devem ser treinados no seu uso. As pessoas que não realizam tarefas nessa área, ou os visitantes, devem receber instruções breves sobre o seu uso. Para estas pessoas, não é obrigatório o treinamento detalhado e o exame médico para verificar sua compatibilidade com o respirador.

2.	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE USO DE RESPIRADORES PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

2.1.	INTRODUÇÃO

A responsabilidade e autoridade pelo programa de uso de respiradores para proteção respiratória devem ser atribuídas a uma só pessoa. É preferível que seja da área de Higiene Industrial da própria empresa, da Medicina do Trabalho ou do departamento de Engenharia de Segurança. Nas empresas onde essas áreas ou departamentos não existem, o administrador do programa pode ser uma pessoa qualificada responsável pela supervisão da fábrica.

2.2.	QUALIFICAÇÕES

Para assumir as responsabilidades da administração do programa, a pessoa deve ter conhecimentos de proteção respiratória, bem como conhecer e estar atualizada no que se refere às publicações e aos regulamentos legais vigentes relativos.

2.3.	RESPONSABILIDADES

As responsabilidades do administrador do programa devem incluir:

- medições, estimativas ou informaçõesatualizadas sobre a concentração do contaminante na área de trabalho, antes de ser feita a seleção do respirador, e periodicamente durante o uso de respiradores, com a finalidade de garantir que o respirador apropriado está sendo usado;

- seleção do tipo ou classe de respirador apropriado que proporcione proteção adequada para cada contaminante presente ou em potencial;

- manutenção de registros e procedimentos escritos de tal maneira, que o programa fique documentado e permita uma avaliação da sua eficácia;

- avaliação da eficácia do programa, através de uma auditoria.

O programa, por mais abrangente que seja, é de "pouco valor se não for mantido e executado conforme foi planejado. Portanto, além de ter acompanhado o seu desenvolvimento, ele deve ser avaliado periodicamente para verificar se:

- os procedimentos contidos no programa atendem os requisitos dos regulamentos legais vigentes aplicáveis e os padrões aceitáveis da indústria;

- o programa executado reflete os procedimentos operacionais escritos.

Para ser objetiva, a auditoria deve ser realizada por uma pessoa conhecedora do assunto, não ligada ao programa nem ao seu administrador. A lista de pontos a serem verificados deve ser preparada e atualizada quando necessário, e deve abranger as seguintes áreas:

- administração do programa;

- treinamento;

- avaliação médica;

- ensaios de vedação;

- amostragem do ar e classificação do risco;

- seleção e distribuição do respirador;

- uso;

- limpeza, manutenção e inspeção;

- fontes de ar respirável;

- guarda dos respiradores;

- prontidão para emergências;

- problemas especiais.

A avaliação médica, quando realizada, pode incluir ensaios biológicos conduzidos periodicamente para verificar se o usuário do respirador está sendo protegido adequadamente. Os requisitos de um programa de avaliação médica devem ser determinados por um médico de saúde ocupacional. As falhas ou deficiências detectadas durante a auditoria devem ser corrigidas. A situação encontrada durante a auditoria deve ser documentada, inclusive os planos para correção das falhas observadas, bem como os prazos para sua correção.

3.	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESCRITOS

O empregador deve estabelecer procedimentos operacionais para o uso correto dos respiradores em situações de rotina e de emergência. Cópias destes procedimentos devem estar disponíveis para que os usuários as possam ler. O empregador deve ler e revisar estes procedimentos periodicamente ou quando necessário. Devem conter os seguintes elementos:

3.1.	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O USO ROTINEIRO DE RESPIRADORES

Os procedimentos operacionais para o uso de respiradores devem ser escritos e cobrirem o programa completo de uso de respiradores para proteção respiratória, além de incluir as informações necessárias para o seu uso correto, contendo no mínimo:

- treinamento dos usuários;

- ensaios de vedação;

- distribuição dos respiradores;

- limpeza, guarda e manutenção;

- inspeção;

- monitoramento do uso;

- monitoramento do risco;

- seleção;

- política da empresa na área de proteção respiratória.

3.2.	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA USO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE SALVAMENTO

Embora não seja possível prever todas as situações de emergência e de salvamento para cada tipo de operação industrial, pode-se prever muitas condições nas quais será necessário o uso de respiradores. Pode-se chegar a escolha de respiradores apropriados para uma situação concreta, pela análise cuidadosa dos riscos potenciais devidos a enganos na condução do processo industrial ou a defeitos ou falhas no funcionamento.

Os procedimentos escritos para emergência ou salvamento devem:

- definir os prováveis respiradores a serem usados, considerando os materiais e as substâncias utilizadas, os equipamentos, a área de trabalho, o processo e as pessoas envolvidas em cada operação;

- Com base nesta análise preliminar, verificar se os respiradores disponíveis podem proporcionar a proteção adequada quando os usuários tiverem que entrar no ambiente da área potencialmente perigosa. Existem situações em que as limitações do respirador podem impedir que os usuários entrem em uma atmosfera IPVS (por exemplo ambientes onde haja o risco potencial de atmosferas inflamáveis ou explosivas).

- selecionar o respirador apropriado e distribuí-lo em quantidade adequada onde possam ser necessários para uso nas situações de emergência ou salvamento;

- esses respiradores devem ser mantidos, inspecionados e guardados de modo que sejam facilmente acessíveis e estejam em condições de uso quando necessário.

O procedimento deve ser revisto por pessoa que esteja familiarizada com o processo em particular ou com a operação. Deve-se levar em conta as ocorrências passadas que exigiram o uso de respiradores para situações de emergência e de salvamento, e as conseqüências que resultaram do seu uso. Devem ser levadas em conta falhas do respirador, falta de energia, ocorrência de reações químicas não controláveis, fogo, explosão e falhas humanas. Também devem ser identificados os riscos potenciais que podem resultar do uso desses respiradores para emergência e resgate.

4.	SELEÇÃO, LIMITAÇÕES E USO DE RESPIRADORES

4.1.	FATORES QUE INFLUEM NA SELEÇÃO DE UM RESPIRADOR

4.1.1.	Atividade do usuário

Na seleção de um respirador deve ser levada em conta a atividade do usuário (por exemplo: se permanece continuamente na área de risco ou não, durante o turno de trabalho, ou se o trabalho é leve, médio ou pesado) e sua localização na área de risco.

4.1.2.	Condições de uso do respirador

É importante considerar na seleção o tempo durante o qual ele deve estar sendo usado. Cada tipo de respirador tem suas características que o tornam apropriado para uso rotineiro, não rotineiro, emergências ou resgate.

4.1.3.	Localização da área de risco

Na seleção deve-se levar em conta a localização da área de risco relativamente a áreas seguras que possuam ar respirável. Isto permite planejar a fuga na ocorrência de uma emergência, a entrada de pessoas para a realização dos serviços de manutenção ou reparos ou para as operações de resgate.

4.1.4.	Características e limitações dos respiradores

É muito importante levar em conta, também, as características físicas e funcionais dos respiradores, bem como as suas limitações.

4.1.5.	Características da tarefa

As condições do ambiente e o nível de esforço exigido de um usuário de um respirador podem reduzir drasticamente a vida útil do respirador. Por exemplo: em casos de extremo esforço, a autonomia de uma máscara autônoma fica reduzida pela metade, ou mais.

4.2.	SELEÇÃO DE RESPIRADORES PARA USO ROTINEIRO

4.2.1.	Uso de respiradores aprovados

Somente devem ser usados respiradores aprovados. Qualquer modificação, mesmo que pequena, pode afetar de modo significativo o desempenho do respirador.

4.2.2.	A seleção de um respirador exige o conhecimento de cada operação, para determinar os riscos que possam estar presentes e, assim, selecionar o tipo ou a classe de respirador que proporcione a proteção adequada.

4.2.2.1.	Etapas para identificação do risco

A natureza do risco respiratório deve ser determinada do seguinte modo:

- determinar o(s) contaminante(s) que possa(m) estar presente(s) no ambiente de trabalho;

- verificar se existe limite de tolerância, ou qualquer outro limite de exposição, ou estimar a toxidez dos contaminante(s). Verificar se existe a concentração IPVS;

- verificar se existem regulamentos ou legislação específica para o(s) contaminante(s) (por exemplo: asbesto, sílica, etc.). Se existir, a seleção do respirador fica dependente dessas indicações;

- se existir o risco potencial de deficiência de oxigênio, medir o teor de oxigênio no ambiente;

- medir ou estimar a concentração do(s) contaminante(s) no ambiente;

- determinar o estado físico do contaminante. Se for aerossol, determinar ou estimar o tamanho da partícula. Avaliar se a pressão de vapor da partícula será alta na máxima temperatura prevista no ambiente de trabalho;

- verificar se o contaminante presente pode ser absorvido pela pele, produzir sensibilização da pele, produzir sensibilização da pele, ser irritante ou corrosivo para os olhos ou pele;

- se o contaminante é vapor ou gás, verificar se é conhecida a concentração de odor, paladar ou de irritação da pele.

4.2.2.2.	Etapas para seleção do respirador

O respirador apropriado deve ser selecionado conforme o seguinte procedimento:

- se não for possível determinar qual o contaminante tóxico potencialmente presente no ambiente, ou a sua concentração, considerar a atmosfera IPVS. Continuar no item 4.3.;

- se não existir limite de exposição ou valores de orientação disponíveis, e se não puder ser feita a estimativa da toxidez, considerar a atmosfera IPVS. Continuar no item 4.3;

- se existir limite de exposição ou orientação disponível para o contaminante, siga-a;

- se a atmosfera for deficiente de oxigênio, o tipo de respirador selecionado dependerá da pressão parcial de oxigênio, da pressão ambiente e da concentração dos contaminantes que possam estar presentes. Continuar no item (e) e de 4.3.1. até 4.3.4.

- se a concentração medida ou estimada do contaminante for considerada IPVS, continuar no item 4.3;

- dividir a concentração medida ou estimada de cada contaminante pelo limite de exposição ou valores de orientação para obter o Fator de Proteção Requerido. Se mais de uma substância estiver presente, considerar os efeitos sinérgicos. A partir da tabeIa 1, selecionar um respirador ou tipo de respirador que possua Fator de Proteção Atribuído maior que o Fator de Proteção Requerido. Se o respirador selecionado for do tipo purificador de ar, continuar no item (g);

- se o contaminante for somente gás ou vapor, escolher um respirador com Fator de Proteção Atribuído maior que o Fator de Proteção Requerido. A concentração do contaminante no ambiente deve, contudo, ser menor que a concentração máxima de uso do filtro químico escolhido. Continuar no item (m). Se o contaminante for um aerossol, continuar no item (h);

- se o contaminante for base de tinta, esmalte ou verniz, usar um respirador com filtro combinado: filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico cIasse P1;

- se o contaminante for um agrotóxico, usar um respirador com filtro combinado: filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2;

- se o contaminante for um aerossol mecanicamente gerado (por exemplo poeiras e névoas, usar filtro classe P1*;

- se o contaminante for um aerossol termicamente gerado (por exemplo fumos metálicos), usar filtro classe P2*;

- se o contaminante for do tipo aerossol que contenha asbesto ou sílica cristalizada, ver Anexo 7;

(*) Se o aerossol for de substâncias altamente tóxicas ou de toxidez desconhecida, deverá ser selecionado um filtro classe P3, preferencialmente utilizado com uma peça facial inteira.

- se o contaminante é um gás ou vapor com fracas propriedades de alerta, é recomendado o uso de respiradores de adução de ar. Se estes não puderem ser usados por causa da inexistência de uma fonte de ar respirável, ou por causa da necessidade de mobilidade do trabalhador, o respirador purificador de ar poderá ser usado, somente quando:

- o respirador possuir um indicador confiável de fim de vida útil que alerte o usuário antes de o contaminante começar a atravessar o filtro;

- existir um plano de troca de filtro que leve em conta a vida útil do filtro, bem como a desorpção  (a não ser que a substituição seja diária), a concentração esperada, o modo de usar e o tempo de exposição forem estabelecidos, e que o contaminante não possua um Limite de Tolerância - Valor Teto.

4.3.	SELEÇÃO DE RESPIRADORES PARA USO EM ATMOSFERAS IPVS, ESPAÇOS CONFINADOS OU ATMOSFERAS COM PRESSÃO REDUZIDA

4.3.1.	Atmosferas IPVS

Um local é considerado IPVS quando:

- a concentração é conhecida ou se suspeita que esteja acima do limite de exposição IPVS;

- é um espaço confinado com teor de oxigênio menor que o normal (20,9% em volume), a menos que a causa da redução do teor de oxigênio seja conhecida e controlada.

- o teor de oxigênio é menor que 12,5%, ao nível do mar, ou

- a pressão atmosférica do local é menor que 450mmHg (equivalente a 4240m de altitude) ou qualquer combinação de redução na porcentagem de oxigênio e pressão reduzida que leve a uma pressão parcial de oxigênio menor que 95mmHg.

4.3.2.	Respiradores para uso em condições IPVS na pressão atmosférica normal

O respirador que deve ser usado em condições IPVS provocadas pela presença de contaminantes tóxicos ou pela redução do teor de oxigênio como descrito nas condições a, b e c em 4.3.1, é a máscara autônoma, ou uma combinação de um respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape.

4.3.3.	Considerações sobre os espaços confinados

Os espaços confinados são causa de numerosas mortes e de sérias lesões. Portanto, qualquer espaço confinado com menos que 20,9% de oxigênio deve ser considerado IPVS, a menos que a causa da redução do teor de oxigênio seja conhecida e controlada. Esta restrição é imposta porque quaIquer redução do teor de oxigênio é, no mínimo, uma prova de que o local é mal ventilado.

Pode ser possível entrar sem o uso de respiradores em espaço confinado que contenha de 16% até 20,9% em volume de oxigênio ao nível do mar, somente quando se conhece e compreende a causa da redução do teor de oxigênio e se tem certeza de que não existem áreas mal ventiladas nas quais o teor de oxigênio possa estar abaixo da referida faixa. Não se conhecendo a causa do baixo teor de oxigênio, e se ela não for controlada, a atmosfera do espaço confinado deve ser considerada IPVS.

4.3.4.	Pressão atmosférica reduzida

A pressão atmosférica, quando é reduzida, pode levar a pressão parcial de oxigênio ppO2 a valores baixos, mesmo mantendo a concentração em 20,9%. Por isso, quando se realizam trabalhos em pressão atmosférica reduzida, deve-se definir a concentração de oxigênio em termos de pressão parcial de oxigênio e não em porcentagem em volume.

4.3.4.1.	Definição de deficiência de oxigênio IPVS envolvendo pressão atmosférica reduzida

Deve ser considerada uma condição IPVS, quando a pressão parcial de oxigênio é igual ou menor que 95mmHg. Essa deficiência de oxigênio pode ser causada: pela redução da pressão atmosférica até 450mmHg (equivalente a uma altitude de 4240m), ou pela combinação da diminuição da porcentagem de oxigênio e da pressão atmosférica. A tabela 2 indica as condições em que devem ser usadas as máscaras autônomas e os respiradores de linha de ar comprimido combinados com cilindro auxiliar para escape.

4.3.4.2.	Definição de deficiência de oxigênio não IPVS

Um ambiente onde a pressão parcial de oxigênio está entre 95 e 122mmHg deve ser considerado uma atmosfera com deficiência de oxigênio, mas não IPVS. Esse ambiente pode afetar de modo adverso pessoas com pequena tolerância a níveis reduzidos de oxigênio, ou pessoas não aclimatadas desempenhando tarefas que requeiram grande acuidade mental ou tarefas muito pesadas. Nestas condições deve-se usar respiradores de adução de ar com a finalidade de atenuar esses efeitos. A tabela 2 indica as condições nas quais é recomendado o uso desses respiradores.

Deve ser considerada qualquer condição médica adversa que afete a tolerância de um indivíduo a níveis reduzidos de oxigênio. Para esses indivíduos pode ser recomendável o uso de respiradores de adução de ar a partir da pressão parcial de oxigênio mais elevada que os valores indicados. Esta decisão deve ser tomada durante o exame médico que antecede a atribuição daquela tarefa.

TABELA 2

EFEITOS COMBINADOS: ALTITUDE E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO

| ALTITUDE (m) | PRESSÃO (mmHg) | OXIGÊNIO NO AMBIENTE (%) | PPO2 (mmHg) | TEOR DE OXIGÊNIO ABAIXO DO QUAL É EXIGIDO O USO DE RESP. DE ADUÇÃO DE AR | TEOR DE OXIGÊNIO ABAIXO DO QUAL É EXIGIDA MÁSCARA AUTÔNOMA OU COMBINAÇÃO LINHA DE AR COM CILINDRO AUXILIAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | O2 | PPO2 | O2 | PPO2 |
|  |  |  |  | % | mmHg | % | mmHg |
| NÍVEL DO MAR | 760 | 20,9 | 160 | 16 | 122 | 12,5 | 95 |
| 757 | 694 | 20,9 | 145 | 17,5 | 122 | 13,7 | 95 |
| 1500 | 632 | 20,9 | 133 | 19,3 | 122 | 15 | 95 |
| 2270 | 575 | 20,9 | 121 | <20,9 | = | 16,5 | 95 |
| 3030 | 523 | 20,9 | 110 | <20,9(b) | = | 18,2 | 95 |
| 3287 | 474 | 20,9 | 99 | (b) | = | <20,9 | = |
| 4240 | 450 | 20,9 | 94 | (b) | = | <20,9 | = |

Observações sobre a Tabela 2:

- ppO2 = 95mmHg que dita a necessidade de máscara autônoma ou combinação linha de ar/máscara autônoma admite que a saúde do usuário seja normal. Deve ser Ievada em consideração qualquer condição médica que afete desfavoravelmente os indivíduos com intolerância à redução do teor de O2. Para estes indivíduos, é maior a ppO2 a partir da qual é necessário o uso de máscara autônoma. Esta é uma decisão do médico.

- Observe que em altitudes maiores que 3030 m, um respirador de adução de ar ou autônomos que forneça ar com 20,9% de oxigênio não consegue atingir o ppO2 de 122 mmHg. Portanto, nos casos em que se exige o uso de respirador porque o teor de O2 está abaixo de 20,9%, deve-se escolher um respirador especial, aprovado, do tipo de adução de ar que forneça oxigênio enriquecido ou máscara autônoma de circuito fechado. A 3030 m de altitude deve-se usar ar com no mínimo 23% de O2 e a 4240m o ar deve conter 27% de O2.

4.4.	OPERAÇÕES DE JATEAMENTO

Deve-se selecionar respiradores especificamente aprovados para esse fim. O jateamento em espaços confinados pode gerar níveis de contaminação que ultrapassem a capacidade de qualquer respirador, exigindo a adoção de outros recursos para diminuir o Fator de Proteção Requerido abaixo do Fator de Proteção Atribuído para aquele respirador. Deve-se estar atento ao máximo nível de ruído permitido dentro do capuz (85 dBA) e à obrigatoriedade do uso de ar respirável.

5.	OUTROS FATORES QUE AFETAM A SELEÇÃO DE UM RESPIRADOR

5.1.	PÊLOS FACIAIS

Um respirador com cobertura das vias respiratórias de qualquer tipo, seja de pressão positiva ou negativa, não deve ser usado por pessoas cujos pêlos faciais (barba, bigode, costeletas ou cabelos) possam interferir no funcionamento das válvulas, ou prejudicar a vedação na área de contato com o rosto.

5.2.	NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO

Na escolha de certos tipos de respiradores deve-se levar em conta o nível de ruído do ambiente e a necessidade de comunicação. Falar em voz alta pode provocar deslocamento de algumas peças faciais.

5.3.	VISÃO

5.3.1.	Quando o usuário necessitar usar lentes corretivas, óculos de segurança, protetor facial, óculos de soldador ou outros tipos de proteção ocular ou facial, eles não deverão prejudicar a vedação.

5.3.2.	Quando a peça facial for inteira ou do tipo que exija selagem perfeita, deverão ser usados óculos sem tiras ou hastes que passem na área de vedação do respirador, seja de pressão negativa ou positiva.

5.3.3.	Somente é permitido o uso de lentes de contato quando o usuário do respirador está perfeitamente acostumado ao uso desse tipo de lente. Com lentes de contato colocadas, o trabalhador deve ensaiar o uso do respirador.

5.4.	PROBLEMAS DE VEDAÇÃO NOS RESPIRADORES

5.4.1.	Não devem ser usados gorros ou bonés com abas que interfiram com a vedação da peça facial no rosto.

5.4.2.	Os tirantes dos respiradores não devem passar sobre partes duras dos capacetes.

5.4.3.	O uso de outros equipamentos de proteção individual, como capacetes ou máscara de soldador, não devem interferir na vedação da peça facial.

5.5.	USO DE RESPIRADORES EM BAIXAS TEMPERATURAS

O desempenho do respirador pode ficar prejudicado quando este é usado em baixa temperatura e isso deve ser levado em conta na seleção (lentes ou visores podem embaçar e o congelamento pode prejudicar a vedação das válvulas).

A máscara autônoma aprovada para operar abaixo de 0ºC deve possuir pinça nasal, mascarilha interna ou outro meio que evite esses inconvenientes. A umidade do ar comprimido deve estar dentro das especificações (ver NBR-12543), e devem ser observados outros detalhes:

- checar todas as conexões que possam ser afetadas pela baixa temperatura;

- no frio, guardar com cuidado todos os componentes elastoméricos (peça facial, traquéia, etc.), de modo que não se deformem e prejudiquem a vedação no rosto. Outros componentes devem manter a eIasticidade mesmo em baixa temperatura: guarnições, gachetas, diafragmas e anéis óring.

Em temperatura muito baixa, as válvulas do respirador podem congeIar abertas ou fechadas devido a presença de umidade. Alguns respiradores de adução de ar usam o tubo Vortex para aquecer o ar que chega a peça facial.

5.6.	USO DE RESPIRADORES EM ALTAS TEMPERATURAS

Além de influir no desempenho de um respirador, o calor provoca o "stress" térmico que é agravado pelo uso desse EPI. Por estas razões, na seleção do respirador deve-se levar em conta esses fatores, e o médico deve aprovar a escolha.

Pode-se reduzir a contribuição ao "stress" devido ao respirador, usando respirador leve, de baixa resistência a respiração e com espaço morto o menor possível. O ar exalado que permanece no espaço morto do respirador é inalado no ciclo seguinte. Reduzindo o espaço morto, reduz-se o teor de gás carbônico no ar inalado, que é o maior responsável pelo stress devido ao uso de respirador. É recomendável o uso de respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar do tipo fluxo contínuo, respirador com peça semifacial no lugar de facial inteira, se possível, e o uso de peça facial inteira com mascarilha interna (independente do modo de operação).

O uso do tubo Vortex reduz a temperatura do ar fornecido a peça facial. A guarda de respirador em ambiente em alta temperatura facilita a deterioração da peça facial e de componentes elastoméricos, criando deformações permanentes. Nessas condições a inspeção deve ser freqüente.

6.	TREINAMENTO

6.1.	TREINAMENTO PARA EMPREGADOS

Com a finalidade de garantir o uso correto de equipamentos de proteção respiratória, devem receber treinamento (e reciclagem periódica): o supervisor, os usuários e a pessoa que distribui o respirador, e as equipes de emergência e salvamento.

O treinamento deve ser dado por uma pessoa qualificada (conforme a legislação vigente no MTb) devendo ser registrados, por escrito, os nomes das pessoas que foram treinadas e as datas do treinamento.

6.1.1.	Supervisor

O supervisor, isto é, aquele que tem a responsabilidade de acompanhar a realização do trabalho de uma ou mais pessoas que necessitam usar respirador, deve receber treinamento adequado, que inclua, no mínimo, os seguintes tópicos:

- conhecimentos básicos sobre práticas de proteção respiratória;

- natureza e extensão dos riscos respiratórios a que as pessoas que estão sob sua supervisão poderão ficar expostas;

- reconhecimento e resolução dos problemas que ocorrem com os usuários de respiradores;

- princípios e critérios de seleção de respiradores usados pelas pessoas que estão sob sua supervisão;

- treinamento para usuários de respiradores;

- verificação, ensaio de vedação e distribuição dos respiradores;

- inspeção dos respiradores;

- uso e monitoramento do uso de respiradores;

- manutenção e guarda dos respiradores;

- regulamentos e legislação relativos ao uso dos respiradores;

6.1.2.	Pessoa que distribui o respirador

A pessoa indicada para distribuir os respiradores deve receber treinamento adequado, a fim de se garantir que o trabalhador receba o respirador adequado para a tarefa, definido pelos procedimentos operacionais escritos.

6.1.3.	Usuário do respirador

Para garantir o uso correto do respirador todo usuário deve receber um treinamento mínimo, que deve incluir obrigatoriamente os seguintes itens:

- a necessidade do uso da proteção respiratória;

- a natureza, extensão e os efeitos dos riscos respiratórios encontrados no ambiente de trabalho;

- a necessidade de informar o seu supervisor de qualquer problema que tenha ocorrido consigo devido ao uso do respirador, ou com seus colegas de trabalho;

- explicação do porque de a proteção coletiva não estar sendo realizada, ou não ser adequada, e o que está sendo feito para diminuir ou eliminar a necessidade de uso de respiradores;

- explicação do porque de ter sido escolhido aquele tipo de respirador contra aquele risco respiratório;

- explicação sobre a operação, capacidade e as limitações do respirador selecionado;

- instruções sobre inspeção e colocação dos respiradores. Deve incluir a necessidade de ser verificada a vedação cada vez que o respirador é colocado ou ajustado;

- explicações de como manter e guardar o respirador;

- instruções sobre procedimentos em caso de emergências e uso de respiradores em situação de escape.

6.1.4.	Equipamentos de emergência e salvamento

Devem ser criadas pelo empregador e treinadas sobre o uso de respiradores equipes de atendimento para casos de emergência e de salvamento, como brigadas de incêndio. Deve ser estabelecido um programa conveniente de treinamento que inclua a simulação de emergências para assegurar a eficiência e familiaridade dos membros da equipe no uso de respiradores durante as tarefas realizadas nas operações de emergência e salvamento.

6.2.	FREQÜÊNCIA DO TREINAMENTO

Todo usuário deve receber treinamento inicial quando é designado para uma atividade que exija o uso de respirador, e a cada 12 meses o treinamento deve ser repetido.

6.3.	REGISTROS

Para cada usuário deve ser mantido registro no qual conste a data, o tipo de treinamento recebido, a avaliação do resultado obtido (se cabível) e o nome do instrutor.

7.	ENSAIOS DE VEDAÇÃO

Todo usuário de respirador deve ser submetido inicialmente a um ensaio quantitativo ou qualitativo de vedação para determinar se o respirador se ajusta bem ao rosto.

Os ensaios de vedação considerados aceitáveis estão descritos no Anexo 5.

7.1.	REQUISITOS DE UM ENSAIO DE VEDAÇÃO

7.1.1.	Critérios aceitáveis

Se o ensaio de vedação utilizado for quantitativo, o valor do fator de vedação para os respiradores de pressão negativa que se pretende fornecer ao usuário deve ser de no mínimo 10 (dez) vezes maior que o Fator de Proteção Atribuído.

Se o ensaio for qualitativo, somente devem ser utilizados os métodos recomendados (ver Anexo 5), pois garantem, no mínimo, um fator de vedação 10 (dez) vezes maior que o Fator de Proteção Atribuído.

7.1.2.	Respiradores de pressão positiva

Os respiradores que são do tipo com cobertura das vias respiratórias com vedação facial devem ser colocados na posição "pressão negativa" e ensaiados qualitativa ou quantitativamente. A finalidade deste teste é garantir que o respirador se ajuste bem no rosto, evitando com isso que, operando na posição “pressão positiva", ocorram vazamentos que reduzam a autonomia. Deve ser obtido fator de vedação de no mínimo 100.

7.1.3.	Peça facial

Quando, para a realização do ensaio de vedação, a cobertura das vias respiratórias com vedação facial for modificada:

- a modificação não deverá aumentar significativamente o peso, de modo que afete o equilíbrio ou que interfira nos ajustes;

- o fluxo de ar não deverá sofrer restrições;

- a peça facial modificada deverá ser testada preliminarmente na cabeça de manequim ou equivalente para verificar vazamentos;

- a peça facial modificada somente deverá ser usada durante a realização do ensaio de vedação.

7.1.4.	Freqüência

O ensaio de vedação deve ser realizado para cada usuário de respirador com cobertura das vias respiratórias com vedação facial, no mínimo uma vez a cada 12 meses.

7.1.5.	Repetição do ensaio

O ensaio de vedação deve ser repetido toda vez que o usuário tenha uma alteração de condição que possa interferir com a vedação facial, como por exemplo: mudança de 10% ou mais no peso, cicatrizes na área de vedação, alteração na arcada dentária (perda de dente, próteses, etc.), cirurgia reconstrutiva, etc.

7.1.6.	Equipamento de Proteção

O ensaio de vedação deve ser realizado com a pessoa equipada com todos os EPls que deve usar para a realização do seu trabalho e que possam interferir na vedação: óculos, proteção facial, máscara de soldador, etc. O respirador deve ser ensaiado com o filtro que será usado.

7.1.7.	Limpeza

Os respiradores usados nos ensaios de vedação devem ser limpos de acordo com as indicações do item 8.1.

7.2.	PROBLEMAS DE VEDAÇÃO E ALTERNATIVAS

Não deve ser permitido o uso de respirador por pessoa com cicatriz, ossos da face excessivamente protuberantes, fronte côncava, rugas profundas na face, ausência de dentes ou de dentadura, ou configuração facial que impeça a vedação.

Se não for possível conseguir vedação satisfatória com um respirador que exija vedação na face, são recomendadas as alternativas:

- fornecer à pessoa um respirador do tipo que não exija vedação perfeita na face (capacete ou capuz), mas que possua Fator de Proteção Atribuído apropriado para o risco previsto;

- transferir a pessoa para outra atividade que não exija o uso de respirador.

7.3.	CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSAIO DE VEDAÇÃO

7.3.1.	Número de respiradores

É praticamente impossível que um só tamanho e modelo de respirador se adapte bem em todos os tipos e tamanhos de face de um grupo de pessoas. É aconselhável que se tenha a disposição delas um número apropriado de tamanhos e modelos, para que seja escolhido o mais apropriado para cada uma.

7.3.2.	Aceitação pelo usuário

O conforto é um fator importante na aceitação de uso de um respirador. Outros fatores que influem são: resistência à respiração, diminuição da visão, dificuldade de comunicação e peso do respirador. Os respiradores com maior aceitação são usados durante mais tempo, proporcionando maior proteção. A aceitação de um dado respirador pelo usuário deve ser levada em conta durante a seleção do respirador, uma vez que isso pode determinar o uso correto do mesmo. Se o ensaio de vedação mostrar que a vedação é satisfatória com dois ou mais modelos de respiradores, a escolha deve ser do usuário.

7.4.	REGISTROS DOS ENSAIOS DE VEDAÇÃO

Os registros escritos dos ensaios de vedação devem conter as seguintes informações:

- procedimentos escritos sobre o programa de ensaios de vedação, incluindo critérios de aceitação/rejeição;

- tipo de ensaio de vedação adotado;

- equipamento e instrumentação usados para realização do ensaio;

- calibração, manutenção e reparos dos equipamentos e instrumentos usados, quando aplicável;

- nome ou identificação do operador do ensaio;

- identificação completa do respirador ensaiado (modelo, tamanho, etc.)

- nome ou identificação da pessoa que usou o respirador;

- data do ensaio;

- resultado do ensaio de vedação, incluindo: fator de vedação obtido (quando o ensaio é quantitativo), aceitação/rejeição (quando o ensaio é qualitativo), observações ou dificuldades na colocação do respirador (uso de lentes de contato ou óculos, dentaduras, cicatrizes, etc.).

8.	MANUTENÇÃO, lNSPEÇÃO E GUARDA

O programa de manutenção deve incluir os itens:

- limpeza e higienização;

- inspeção de defeitos;

- manutenção e reparos;

- guarda;

- garantia de qualidade do ar respirável.

8.1.	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

O respirador usado por uma só pessoa deve ser limpo e higienizado freqüentemente. Os usados por mais de uma pessoa devem estar limpos e higienizados antes do uso por pessoas diferentes. Os respiradores de emergência devem ser limpos e higienizados após cada uso (informações sobre limpeza e higienização no Anexo 3).

8.2.	INSPEÇÃO

Com a finalidade de verificar se o respirador está em boas condições, o usuário deve inspecioná-lo imediatamente antes de cada uso. Após cada Iimpeza e higienização, cada respirador deve ser inspecionado para verificar se está em condições apropriadas de uso, se necessita de substituição de partes, reparos, ou se deve ser jogado fora. Os respiradores guardados para emergências ou resgate devem ser inspecionados no mínimo uma vez por mês.

A inspeção deve incluir: verificação de vazamento nas conexões; condições da cobertura das vias respiratórias, dos tirantes, válvulas, traquéias, tubos, correias, mangueiras, filtros, indicador do fim de vida útil, componentes elétricos e datas de vencimento em prateleira; funcionamento dos reguladores, aIarmes ou outros dispositivos de alerta. Todo componente de borracha ou de outro elastômero deve ser inspecionado para verificar a sua elasticidade e sinais de deterioração. Os cilindros de ar comprimido ou oxigênio devem ser inspecionados para assegurar que estejam totalmente carregados de acordo com as instruções do fabricante. Para os respiradores de emergência e resgate deve ser mantido registro com as datas de cada inspeção. Os que não satisfazem os critérios da inspeção devem ser imediatamente retirados de uso, enviados para reparo ou substituídos.

8.3.	SUBSTITUIÇÃO DE PARTES E REPAROS

Somente pessoas treinadas na manutenção e montagem de respirador devem fazer a substituição de peças ou realizar reparos. Somente devem ser usadas as peças de substituição indicadas. O ajuste ou reparo de válvulas de admissão, reguladores e alarmes somente deve ser efetuado pelo fabricante ou técnico por ele treinado. Os instrumentos para ajuste de válvulas, regulador ou alarme devem ser calibrados contra padrões, no mínimo, a cada três anos.

8.4.	GUARDA

Os respiradores devem ser guardados de modo que estejam protegidos contra agentes físicos e químicos tais como: vibração, choque, luz solar, calor, frio extremo, umidade excessiva ou agentes químicos agressivos. Devem ser guardados de modo que as partes de borracha ou outro elastômero não se deformem. Não devem ser colocados em gavetas, caixa de ferramentas, a menos que estejam protegidos contra contaminação, distorção ou outros danos. Os de emergência e resgate que permanecem na área de trabalho devem ser facilmente acessíveis durante todo o tempo e devem estar em armários ou estojos marcados de modo que sua identificação seja imediata.

8.5.	QUALIDADE DO AR PARA AS MÁSCARAS AUTÔNOMAS E OS RESPIRADORES DE LINHA DE AR COMPRIMIDO

8.5.1.	O ar comprimido gasoso utilizado nos respiradores de adução de ar deve ser de alta pureza e satisfazer, no mínimo, os requisitos indicados na Norma Brasileira NBR-12543.

8.5.2.	Riscos do uso de oxigênio

O ar comprimido pode conter baixa contaminação de óleo devido aos equipamentos usados. Se num orifício contaminado por óleo/graxa passar oxigênio em alta pressão, pode ocorrer explosão ou fogo. Portanto, oxigênio gasoso comprimido não deve ser usado em respiradores de Iinha de ar ou em máscaras autônomas de circuito aberto que tenham usado previamente ar comprimido. Concentrações de oxigênio acima de 23,5% somente devem ser usados em equipamentos projetados para operarem com oxigênio.

8.5.3.	Ponto de orvalho

O ponto de orvalho do ar usado para recarga do cilindro da máscara autônoma deve ser de -54ºC ou menos (menos que 25ppm de vapor de água). As máscaras autônomas que serão usadas abaixo de - 32ºC, devem ser carregadas com ar com ponto de orvalho de -73ºC ou menos.

8.5.4.	Ar respirável de cilindros ou de compressores de ar.

O ar respirável pode provir de cilindros ou de compressores de ar.

8.5.4.1.	Os cilindros devem ser ensaiados e mantidos de acordo com a legislação aplicável (por exemplo CFR Title 49 Part 173 e Part 175). Alguns ensaios estão indicados na Tabela 3.

TABELA 3

GUIA PARA AMOSTRAGEM PERIÓDICA NA COMPRA DE AR RESPIRÁVEL

| MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE AR | ANÁLISE RECOMENDADA |
| --- | --- |
| Compressão: o fornecedor não enche os cilindros com outros gases | Verificar em 10% dos cilindros de cada lote o teor de CO (ppm) e odor |
| Compressão: o fornecedor enche os cilindros com outros gases | Verificar em todos os cilindros a % de O2; verificar em 10% dos cilindros de cada lote o teor de CO (ppm) e odor |
| Reconstituição | Verificar em todos os cilindros a % de O2; verificar em 10% dos cilindros de cada lote o teor de CO (ppm) e odor |

8.5.4.2.	O compressor deve ser construído de modo a evitar a entrada de ar contaminado. Para todos os compressores, inclusive os portáteis, a localização da tomada de ar deve merecer cuidados especiais, bem como monitorada para garantir a qualidade do ar que alimenta o compressor. Quando necessário, o sistema deve possuir filtro com sorbente na própria linha para garantir a qualidade do ar respirável. A manutenção e revisão do compressor e do filtro deve ser periódica e realizada por pessoa treinada, obedecendo as recomendações do fabricante.

8.5.4.3.	Como parte dos testes iniciais de aceitação do compressor, e antes do início do seu uso, deve-se fazer uma amostragem representativa do ar que sai, para verificação de sua concordância com os requisitos dos itens 8.5.1 e 8.5.4. Para garantir a qualidade do ar e verificar qualquer ponto de contaminação no sistema de distribuição, deve-se também retirar amostra do ar nos diversos pontos de uso do ar. As amostras devem ser retiradas periodicamente conforme programa existente. Na tabela 4 estão indicadas algumas recomendações:

TABELA 4

AMOSTRAGEM PERIÓDICA DO AR COMPRIMIDO

|  | TIPO DE COMPRESSOR |
| --- | --- |
| TIPO/AMOSTRA | LUBRIFICADO A ÓLEO | NÃO LUBRIFICADO A ÓLEO | ACOPLADO A MOTOR DE COMBUSTÃO |
| Vapor de água | X | X | X |
| Monóxido de Carbono | X | --- | X |
| Hidrocarbonetos condensados | X | --- | X |
| Dióxido de Carbono | X | --- | X |
| Odor | X | X | X |

NOTAS:

- Quando usar o compressor de ar, é importante localizar bem a aspiração do ar, bem como monitorar a sua qualidade.

- Não é indicada a freqüência da verificação da qualidade do ar devido à grande variedade de tipos de compressor e de condições ambientais.

- Não é necessário o monitoramento contínuo da temperatura do ar e do teor de CO.

- Para compressores não lubrificados a óleo operados a menos que 2,2 bar não é necessária a determinação do vapor de água.

- Esses requisitos são aplicáveis para sistemas projetados para uso de ar respirável. Outros respiradores de adução de ar necessitam de uma avaliação caso a caso para ser fixada a freqüência e o tipo de teste.

8.5.4.4.	O ponto de orvalho do ar respirável deve ser mais baixo que a menor temperatura ambiente na qual vai ser usado o regulador ou a válvula de controle do respirador de adução de ar.

8.5.4.5.	A conexão do respirador de adução de ar com a linha de suprimento deve ser incompatível com as utilizadas para outros gases não respiráveis. As tomadas de ar respirável devem estar convenientemente identificadas.

8.5.4.6.	Os cilindros de ar respirável devem ser marcados de acordo com a Norma Brasileira apropriada.

ANEXOS

1.	DEFINIÇÕES

2.	MONITORAMENTO DOS RISCOS RESPIRATÓRIOS

3.	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESPIRADORES

4.	RECOMENDAÇÕES PARA A VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

5.	PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE VEDAÇÃO (QUANTITATIVO E QUALITATIVO)

6.	AVALIAÇÃO MÉDICA

7.	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 DE 11 DE ABRIL DE 1994.

ANEXO 1 - DEFINIÇÕES

Para fins desta Publicação são definidos os seguintes termos:

1.	Aerossol: partícuIas sólidas ou líquidas suspensas no ar.

2.	Ar respirável: ar adequado para a respiração. Deve obedecer aos requisitos especificados na Norma Brasileira NBR - 12543.

3.	Atmosfera perigosa: atmosfera que contém um ou mais contaminantes em concentração superior ao Limite de Exposição, ou que seja deficiente de oxigênio.

4.	Cobertura das vias respiratórias: parte de um respirador que cobre as vias respiratórias do usuário. Pode ser uma peça facial, capacete, capuz, roupa inflável e bocal com pinça nasal.

5.	Cobertura das vias respiratórias com vedação facial: tipo de cobertura das vias respiratórias projetada para proporcionar vedação completa na face. A peça semifacial (inclusive a quarto facial e a peça facial filtrante) cobre o nariz e a boca; a facial inteira cobre o nariz, a boca e os olhos.

6.	Cobertura das vias respiratórias sem vedação facial: tipo de cobertura das vias respiratórias projetada para proporcionar vedação parcial na face. Não cobre o pescoço e os ombros, podendo ou não proporcionar proteção da cabeça contra impacto e penetração.

7.	Contaminante: substância ou material perigoso, irritante ou incômodo.

8.	Capacete: capuz que oferece também proteção contra impacto e penetração.

9.	Capuz: tipo de cobertura das vias respiratórias que cobre completamente a cabeça, o pescoço, podendo cobrir parte dos ombros.

10.	Diâmetro aerodinâmico médio mássico: ponto na distribuição de tamanho das partículas, na qual a metade da massa das partículas tem diâmetro menor que o diâmetro aerodinâmico médio mássico, e a outra metade tem diâmetro maior.

11.	Ensaio de vedação: é o uso de certas substâncias com a finalidade de avaliar a vedação de um respirador específico em um dado indivíduo.

12.	Ensaio de vedação qualitativo: ensaio do tipo aprova/reprova baseado na resposta sensorial à substancia utilizada no ensaio.

13.	Ensaio de vedação quantitativo: ensaio que utiliza instrumento para a medida da concentração da substância empregada no ensaio, dentro e fora do respirador.

14.	Espaço confinado: espaço fechado com as seguintes características: a) sua principal função não é a ocupação humana; b) possui entrada e saída de pequenas dimensões. Exemplos de espaços confinados: tanques, silos, vasos, poços, redes de esgoto, tubulações, carros-tanque, caldeiras, fossas sépticas e cavernas. Tanques e estruturas em construção, enquanto não fechadas completamente, não podem ser considerados espaços confinados. Entrada e saída de pequenas dimensões significa que para passar é necessário o uso das mãos ou contorção do corpo.

15.	Fator de Proteção Atribuído: nível de proteção que se espera aIcançar no ambiente de trabalho, quando um trabalhador treinado usa um respirador (ou classe de respirador) em bom estado e ajustado de modo correto.

16.	Fator de Proteção Requerido: é o quociente entre a concentração do contaminante presente e o seu limite de exposição.

17.	Fator de Vedação: medida quantitativa da vedação obtida pelo uso de um respirador específico por um dado indivíduo. É o quociente entre a concentração da substância utilizada no ensaio, fora e dentro do respirador.

18.	Filtro: é dispositivo destinado a reter impurezas específicas contidas no ar.

19.	Fracas propriedades de alerta: característica de substâncias cujo odor, sabor ou efeitos irritantes não são detectáveis ou não são persistentes em concentração abaixo do limite de exposição.

20.	Fumos: aerodispersóides, gerados termicamente, constituídos por partícuIas sólidas formadas por condensação, de vapores metálicos ou reação química.

21.	Gás: fluido aeriforme que se encontra no estado gasoso, na temperatura e pressão ambiente.

22.	Higienização: remoção de contaminantes e inibição da ação de agentes causadores de infecções ou doenças.

23.	IPVS (Imediatamente perigoso à vida ou à saúde): qualquer atmosfera que apresente risco imediato à vida ou produza imediato efeito debilitante irreversível à saúde.

24.	Limite de exposição: máxima concentração permitida de um contaminante no ar o qual um indivíduo pode estar exposto. Pode ser o Limite de Tolerância - Média Ponderada, Limite de Tolerância - Valor Teto, ou limites de curta exposição.

25.	Limite de Tolerância - Média Ponderada: a concentração média de um contaminante no ambiente durante um tempo especificado.

26.	Limite de Tolerância - Valor Teto: representa a concentração máxima que não pode ser excedida em momento algum da jornada de trabalho.

27.	Máscara autônoma: aparelho autônomo de proteção respiratória de ar comprimido no qual o usuário transporta o próprio suprimento de ar respirável que é independente da atmosfera ambiente. Pode ser de circuito aberto ou fechado.

28.	Peça facial: parte do respirador que cobre as vias respiratórias, podendo ou não proteger os olhos.

29.	Peça semifacial filtrante peça semifacial constituída total ou parcialmente de materiais filtrantes. O mesmo que máscara descartável.

30.	Poeira: aerodispersóides, gerados termicamente, constituído por partículas sólidas formadas por ruptura mecânica de um sólido.

31.	Respirador: equipamento de proteção respiratória que visa a proteção do usuário contra a inalação de contaminantes. O mesmo que máscara.

32.	Respirador de adução de ar: equipamento constituído de peça facial interligada por meio de mangueira ao sistema de fornecimento de ar, que pode ser obtido por simples depressão respiratória, forçado por meio de ventoinha ou similar, e ar comprimido proveniente de compressor ou de cilindros de ar comprimido.

33.	Respirador aprovado: equipamento tido como bom; após ensaio que demonstre o atendimento aos requisitos mínimos exigidos peIa norma correspondente. Deve possuir o certificado de aprovação.

34.	Respirador de demanda: respirador independente da atmosfera ambiente, que fornece ar respirável à peça facial somente quando a pressão dentro da peça facial fica negativa devido a inalação.

35.	Respirador de demanda com pressão positiva: respirador no qual o ar respirável é admitido a peça facial quando a pressão positiva dentro da mesma é reduzida devido a inalação.

36.	Respirador de fluxo contínuo: respirador independente da atmosfera ambiente, que fornece um fluxo contínuo de ar respirável ao usuário.

37.	Respirador de fuga: aparelho que protege o usuário contra a inalação de atmosferas perigosas em situações de emergência, com risco à vida ou à saúde, durante o escape.

38.	Respirador de linha de ar comprimido: respirador no qual o ar respirável provém de um compressor ou de uma bateria de cilindros.

39.	Respirador purificador de ar: respirador no qual o ar ambiente passa através de um filtro para remoção do contaminante antes de ser inaIado.

40.	Respirador purificador de ar motorizado: é um respirador purificador de ar equipado com ventoinha para forçar o ar ambiente até a cobertura das vias respiratórias.

41.	Respirador de pressão negativa: respirador no qual a pressão na zona próxima ao nariz ou boca fica negativa em relação ao ambiente externo durante a fase de inalação.

42.	Respirador de pressão positiva: respirador no qual a pressão na zona próxima ao nariz ou boca fica positiva em relação ao ambiente externo durante a fase de inalação.

43.	Usuário: todo indivíduo que use equipamento de proteção respiratória independente da natureza da sua relação de trabalho com o fornecedor da mesma.

44.	Vapor: fase gasosa de uma substância que em condições ambientes de temperatura e pressão, é líquida ou sólida.

45.	Verificação da vedação: teste realizado pelo próprio usuário com a finalidade de verificar se o respirador está adaptado corretamente no rosto.

ANEXO 2 - MONITORAMENTO DOS RISCOS RESPIRATÓRIOS

O nível de exposição a que está submetido um usuário de respirador é conhecido graças ao uso de instrumentos que medem a concentração dos contaminantes ou do oxigênio no ar. Para conhecer o risco potencial ou efetivo a que estará exposto o usuário do respirador, devem ser coletadas amostras e feitas análises convenientes, ou cálculos apropriados para determinar a concentração média ponderada, e quando cabível, a concentração de curta exposição. A concentração de uma substância no ar pode ser influenciada por mudanças nas operações do processo, alterações da velocidade e direção do vento, mudanças da temperatura ambiente entre o dia e a noite, e pela estação do ano. Por essas razões, ao se traçar um programa para monitoramento dos riscos respiratórios, esses fatores devem ser levados em conta. Para que a determinação da concentração do contaminante no local de trabalho seja precisa, é essencial que o volume de ar amostrado contenha a quantidade suficiente da substância responsável pelo risco. O volume de ar a ser coletado, ou a duração da amostragem, depende dos seguintes fatores:

- concentração estimada da substância no ar;

- sensibilidade do instrumento e procedimentos de amostragem;

- valores estabelecidos para a concentração média ponderada no tempo e limite de exposição para curta duração.

Embora se reconheçam as dificuldades para medir ou calcular a concentração da substância tóxica no ambiente numa emergência, deve-se colocar todo empenho para estimá-la.

É recomendável o uso do monitoramento contínuo com alarme, a fim de alertar o usuário de respiradores, em caso do aparecimento súbito de altas concentrações da substância tóxica.

ANEXO 3
SUGESTÃO DE PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESPIRADORES

Além dos procedimentos recomendados pelo fabricante, são sugeridos os seguintes:

- antes de limpar e higienizar, remover, quando necessário: filtros mecânicos e químicos, diafragma de voz, membrana das válvulas e qualquer outro componente recomendado pelo fabricante;

- lavar a cobertura das vias respiratórias com uma solução normal de limpeza e higienização (no máximo a 43ºC); Usar escova para remover a sujeira. Não usar escova com fios metálicos;

- enxaguar com água morna (no máximo 43ºC);

- escoar a água e secar com ar seco;

- limpar e higienizar todas as partes retiradas do respirador conforme indicação do fabricante;

- secar as partes retiradas do respirador. Se necessário remover com um pano que não solte fiapos, qualquer material estranho depositado sobre as membranas e sede das válvulas;

- inspecionar as peças e substituir aquelas com defeito;

- montar as partes no respirador;

- recolocar os filtros;

- fazer uma inspeção visual e onde possível, verificar o funcionamento de alguns componentes;

- para guardar, colocar o respirador na embalagem apropriada.

Para a limpeza podem ser usadas máquinas de uso industrial e doméstico adaptadas convenientemente (suportes internos para montar os respiradores no lugar).

Têm sido usadas com sucesso máquinas de limpeza por ultra-som, máquinas de lavar roupa, de lavar louça e secadores de roupa. Devem ser tomadas precauções para evitar quedas ou agitação, bem como a exposição a temperaturas acima das recomendadas pelo fabricante (geralmente, 43ºC no máximo).

Para higienização são recomendáveis os compostos quaternários de amônia, encontrados no mercado que têm ação bactericida.

Agentes de limpeza e higienização muito concentrados e diversos solventes podem danificar os componentes de borracha e de outros elastômeros.

Outro procedimento alternativo é lavar os respiradores com uma solução detergente e depois imergi-lo na solução higienizante. Algumas soluções higienizantes se mostraram eficientes:

- solução de hipoclorito (50 ppm de cloro), 2 minutos de imersão;

- solução aquosa de iodo (50 ppm de iodo), 2 minutos de imersão;

- solução aquosa do composto quaternário de amônia (200 ppm de sal quaternário em água com dureza total menor que 500 ppm), 2 minutos de imersão.

A concentração do composto quartenário irá depender da dureza da água. Se o composto quaternário não for completamente removido do respirador, pelo enxague com água, ele poderá provocar irritação da pele (dermatite).

As soluções de hipoclorito e iodo são instáveis e perdem o seu efeito com o tempo. Elas podem causar deterioração dos componentes de borracha ou de outros elastômeros e corroem componentes metálicos. Os tempos de imersão são os indicados acima e, após a higienização, os respiradores devem ser enxaguados com bastante água limpa.

Os respiradores podem ficar contaminados com substâncias tóxicas. Se a contaminação for leve, os procedimentos normais de limpeza são suficientes, por outro lado, às vezes são necessários procedimentos especiais de descontaminação antes de se efetuar a limpeza e higienização.

ANEXO 4
RECOMENDAÇÕES PARA “VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO” NO LOCAL DE TRABALHO

NOTA: Convém observar a diferença entre as expressões: "VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÃO" E "ENSAIO DE VEDAÇÃO" empregados nesta publicação. A "VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÃO” é um ensaio rápido feito pelo próprio usuário antes de entrar na área de risco, ou na própria área, sem o uso de nenhum agente químico. O "ENSAIO DE VEDAÇÃO" é feito numa sala, fora da área de risco, onde uma pessoa espalha um agente químico ao redor do rosto do usuário e observa as suas respostas.

Toda vez que o usuário colocar o respirador antes de entrar na área de risco ou ajustá-lo quando já estiver no local, deve-se verificar a vedação para garantir que ele está ajustado corretamente na face.

Essa "verificação de vedação" não substitui os "ensaios de vedação" qualitativos ou quantitativos.

São recomendados dois procedimentos durante a fase de treinamento, os usuários devem ficar familiarizados com eles.

1.	"Verificação da vedação" pelo teste de pressão negativa

Este procedimento pode ser usado com os respiradores purificadores de ar ou de adução de ar, equipados com coberturas das vias respiratórias com contato facial. É difícil fazer esta verificação nos respiradores sem válvula. As aberturas de entrada de ar (filtros) são bloqueadas completamente pela palma da mão ou pela colocação de um selo na entrada do filtro químico de tamanho médio ou grande, ou estrangulando do traquéia ou mangueira. O usuário deve inalar suavemente e segurar a respiração. Se a peça facial aderir ao rosto, pode-se afirmar que a vedação de peça facial e satisfatória.

2.	"Verificação de vedação" pelo teste de pressão positivo

Este teste pode ser usado em respiradores com cobertura das vias respiratórios com contato facial e que contenham válvula de inalação e de exalação. Pode ser difícil ou impossível realizar ensaio nos que não possuem válvulas. A válvula de exalação, ou traquéia, ou ambas são bIoqueadas, e o usuário deve exalar suavemente. A vedação será considerada satisfatória quando o usuário sentir ligeira pressão dentro da peça facial e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação entre a peça facial e o rosto. Em alguns respiradores será necessário remover temporariamente a cobertura da válvula de exalação antes do teste.

ANEXO 5 - PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS
“ENSAIOS DE VEDAÇÃO” QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

NOTA: convém observar a diferença entre as expressões: “VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÃO" E "ENSAIO DE VEDAÇÃO” empregadas nesta publicação. A "VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÃO" é um ensaio rápido feito pelo próprio usuário antes de entrar na área de risco, ou na própria área, sem o uso de nenhum agente químico. O "ENSAIO DE VEDAÇÃO" é feito numa sala, fora da área de risco onde uma pessoa espalha um agente químico ao redor do rosto do usuário e observa as suas respostas.

I.	ENSAIO QUALITATIVO COM VAPOR DE ACETATO DE ISOAMILA (óleo de banana)

A.	Ensaio preliminar de sensibilidade olfativa

1.	São necessários 3 frascos de vidro com capacidade para 1 litro e com tampa.

2.	Para preparar as soluções usar água destilada, a aproximadamente 25ºC;

3.	Para preparar a solução padrão de acetato de isoamila (também chamado de acetato de isopentila): adicionar 1 ml do acetato puro em 800 ml de água destilado contido no frasco de vidro; agitar durante 30 segundos. Esta solução pode ser usada, no máximo, durante uma semana.

4.	O ensaio preliminar de sensibilidade olfativa deve ser realizado numa sala separada da que é utilizada para o “ensaio de vedação”. Ambas as salas devem ser bem ventiladas, mas não interligadas ao mesmo sistema de circulação de ar.

5.	Preparar a solução para o teste de odor num segundo frasco, colocando com o auxílio de uma pipeta limpa 0,4 ml de solução padrão em 500 ml de água destilada e agitando durante 30 segundos. Deixar em repouso por 2 ou 3 minutos para que a concentração dos vapores acima da solução atinja o equilíbrio. Esta solução somente pode ser usada durante um dia.

6.	Preparar no terceiro frasco uma “prova em branco” na qual se adiciona somente 500 ml de água destilada.

7.	Identificar, com o número 1, o frasco com a solução para o teste de odor e com o número 2, o frasco para a prova em branco. Se a etiqueta de identificação estiver colocada na tampa, ela deve ser periodicamente trocada, para garantir a confiabilidade do ensaio.

8.	Na frente dos dois frascos deve ser colocado um aviso contendo as instruções: “Este ensaio tem por finalidade saber se você consegue sentir o cheiro de banana em concentrações baixas. Os dois frascos na sua frente contém água, um deles contém pequena quantidade de óleo de banana. Verifique se a tampa do frasco está bem ajustada e agite cada frasco por 2 segundos. Tire a tampa dos dois frascos, uma de cada vez, e cheire a boca do frasco. Mostre para a pessoa encarregada do ensaio qual o frasco contém o óleo de banana".

9.	As misturas usadas no teste de odor devem ser preparadas em área separada daquela onde se realiza esse teste, para evitar a fadiga olfativa da pessoa.

10.	Se a pessoa submetida ao ensaio não conseguir identificar o frasco que contém o óleo de banana, ela não poderá ser submetida ao teste com óleo de banana para o "ensaio de vedação" do respirador.

11.	Se a pessoa conseguir identificar corretamente o frasco que contém o óleo de banana, ela poderá continuar no processo de seleção do respirador que se adapte bem ao seu rosto.

B.	Escolha do respirador pelo usuário

1.	Deve ser permitido a pessoa escolher o respirador mais confortável (entre vários tamanhos e fabricantes diferentes);

2.	A escolha deve ser realizada numa sala diferente daquela onde se realiza o ensaio de vedação para evitar a fadiga olfativa. Deve-se mostrar ao usuário, antes de definir a opção, como se coloca e se posiciona na face, como se ajusta a tensão dos tirantes. A sala deve ter espelho para auxiliá-lo na colocação correta. Estas instruções não constituem o treinamento formal sobre o uso que todo trabalhador deve receber, mas é somente uma revisão.

3.	A pessoa deve compreender que o empregador está procurando escolher o respirador que Ihe proporcione mais conforto, e que se for usado de modo correto Ihe proporcionará a proteção adequada.

4.	A pessoa deve colocar os respiradores no rosto e eliminar aqueles que não dão um ajuste confortável. Normalmente se começa com um semifacial, e se nenhum der boa vedação, deve-se experimentar a peça facial inteira.

5.	As peças faciais mais confortáveis são separadas, e aquela que preliminarmente se mostrou mais confortável deve ser colocada e usada por no mínimo 5 minutos. Todos os ajustes devem ser realizados pelo próprio usuário sem assistência ou ajuda da pessoa que conduz o ensaio ou de outra pessoa. A avaliação do conforto pode ser feita discutindo os pontos indicados no parágrafo 6, apresentado a seguir. Se a pessoa não está habituada a usar aquele tipo de respirador, deve ser orientada para colocar o respirador algumas vezes e fazer os ajustes dos tirantes toda vez, de modo que encontre a tensão correta dos tirantes.

6.	A avaliação do conforto deve incluir a discussão com o usuário dos seguintes pontos, dando a ele, porém, o tempo adequado para que possa fazer as suas observações:

- posicionamento do respirador no nariz;

- compatibilidade com EPI para proteção ocular;

- facilidade para falar;

- posicionamento do respirador na face.

7.	Para auxiliar a verificação de que o ajuste do respirador é satisfatório ou não, devem ser usados alguns critérios:

- ajuste no queixo bem feito;

- tensão dos tirantes;

- ajuste correto no nariz;

- tendência a escorregar:

- auto-observação no espelho.

8.	A pessoa deve verificar a vedação pelo teste convencional de pressão negativa e positiva (ver Anexo 4). Antes de realizar essa verificação a pessoa deve fazer com que o respirador se acomode ao rosto, movimentando rapidamente a cabeça para os lados e de cima para baixo, enquanto respira profundamente.

9.	A pessoa está, agora, pronta para realizar o ensaio de vedação.

10.	Depois de realizar o ensaio de vedação deve ser perguntado novamente à pessoa sobre o conforto do respirador. Se for considerado desconfortável, deve-se experimentar outro tipo ou modelo.

11.	Deve ser dado ao usuário, a qualquer tempo, a oportunidade de selecionar outra peça facial, se aquela escoIhida se mostrar muito desconfortável.

C.	"Ensaio de Vedação" no respirador escolhido

1.	A câmara de ensaio deve ser semelhante a um tambor de 200 l com a boca para baixo. É formada por um plástico transparente suportado por um aro com diâmetro de 60cm e com o topo da câmara a 15 cm acima da cabeça da pessoa. No centro do topo da câmara, pelo lado interno, deve existir um pequeno gancho.

2.	Em cada respirador que vai ser ensaiado deve ser colocado um filtro químico contra vapores orgânicos. Os filtros devem ser trocados no mínimo semanalmente.

3.	Em uma sala diferente da utilizada para o ensaio preliminar de sensibilidade olfativa, a pessoa deve selecionar, colocar no rosto e ajustar corretamente o respirador. Esta sala deve estar separada da outra citada, ser bem ventilada (exaustão geral ou por capela do laboratório), para evitar a contaminação de todo o ambiente.

4.	Pelo lado de dentro da câmara deve existir uma cópia do procedimento dos exercícios e do trecho que vai ser lido.

- Respire normalmente.

- Respire profundamente. Esteja consciente de que sua respiração seja profunda e regular.

- Vire a cabeça completamente para um lado e para o outro. Inale em cada lado. Esteja certo de que os movimentos foram completos. Não deixe o respirador bater nos ombros.

- Movimente a cabeça para cima e para baixo. Inale enquanto a cabeça estiver voltada para cima (olhando para o teto). Esteja certo de que os movimentos foram completos. Não deixe o respirador bater no peito.

- Durante aIguns minutos, leia em voz normal, o trecho indicado.

- Ande sem sair do lugar.

- Respirar normalmente.

Texto para leitura: (aproximadamente 8 linhas completas).

5.	Antes de realizar o ensaio de vedação cada pessoa deve usar o respirador pelo menos 10 minutos:

6.	Depois de entrar na câmara a pessoa deve receber e pendurar no gancho do topo um pedaço de papel toalha (13 x 15cm) ou um outro absorvente poroso; dobrado na metade e umedecido com 0,75ml de acetato de isoamila puro.

7.	Aguardar dois minutos antes de iniciar os exercícios do ensaio de vedação para garantir que o vapor espalhe pela câmara. Durante esse tempo é conveniente explicar para a pessoa o ensaio de vedação, a importância da cooperação, a necessidade dos movimentos da cabeça, ou demonstrar alguns dos exercícios.

8.	Executar durante 1 minuto cada exercício especificado no parágrafo 4.

9.	Durante a realização do ensaio, se a pessoa sentir o cheiro de banana o ensaio deverá ser suspenso. Imediatamente a pessoa deverá deixar a câmara e a sala para evitar a fadiga olfativa. O respirador não está vedando o suficiente, o ensaio falhou, ou seja, o uso do respirador não foi aprovado.

10.	Se o ensaio falhou, a pessoa deve voltar para a sala onde foi feita a escolha do respirador, retirar o que estava usando, repetir o ensaio preliminar de acuidade olfativa, escolher e colocar outro respirador, voltar para a sala de ensaio de vedação e recomeçar o procedimento descrito no parágrafo 4 até o 8. O procedimento continua até que se encontre o respirador que se ajuste bem naquela pessoa. Se o ensaio de acuidade ao odor realizado neste parágrafo falhou, aguardar 5 minutos antes de repeti-lo, pois, geralmente, após esse tempo, a sensibilidade volta.

11.	Se nenhuma peça semifacial deu resultado satisfatório a pessoa deve tentar uma peça facial inteira.

12.	Quando um respirador for considerado aprovado neste ensaio, a pessoa antes de deixar a câmara deve levantar ligeiramente a aba de vedação para provocar vazamento, e com isso assegurar que a pessoa não sentirá o cheiro de banana devido à fadiga olfativa, mas sim por causa da boa vedação.

13.	Quando a pessoa deixar a câmara deve remover o papel absorvente e entregá-lo a quem conduz o episódio. Para manter a área livre do cheiro de banana nos ensaios subsequentes, os papéis usados devem ser colocados em saco hermético.

14.	Convém que sejam selecionadas pelo menos duas peças faciais e que a pessoa possa usá-las por uma semana para que escolha a mais confortável.

15.	Pessoas que tenham sido aprovadas neste ensaio podem usar respiradores com peça semifacial, em ambiente com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância.

16.	O ensaio não deve ser realizado se a pessoa estiver com barba ou pêlos faciais crescidos na área de vedação do respirador.

17.	Se o cabelo crescido ou o corte do cabelo interferirem com a vedação, devem ser alterados ou removidos, de modo a eliminar a interferência e permitir ajuste satisfatório. Se for impossível alcançar um bom ajuste, deve ser usado um respirador com pressão positiva (motorizado, linha de ar ou autônomo).

18.	Se a pessoa sentir dificuldade para respirar durante a realização do ensaio de vedação, deverá ser encaminhada a um médico especialista em moléstias pulmonares para verificar se tem condições de executar o trabalho previsto.

19.	O ensaio qualitativo deve ser realizado no mínimo a cada 12 meses.

20.	Como a vedação do respirador pode ser afetada, deve-se imediatamente repetir o ensaio qualitativo quando a pessoa tenha:

- alteração no peso de 10 kg ou mais;

- cicatrizes significantes na área facial de vedação;

- mudanças significantes na arcada dentária: extrações múltiplas sem prótese, colocação de dentadura;

- cirurgia plástica ou reconstrutiva;

- qualquer outra condição que interfira na vedação.

D.	Registros dos Resultados

Deve ser mantido por três anos um registro resumido com os resultados dos ensaios, contendo:

1.	Nome da pessoa.

2.	Data do ensaio.

3.	Nome da pessoa que conduziu o ensaio.

4.	Respiradores selecionados (fabricante, modelo, tamanho, número do CA).

5.	Substância usada no ensaio de vedação.

II.	ENSAIO QUALITATIVO COM AEROSSOL DE SOLUÇÃO DE SACARINA:

A.	Escolha do respirador pelo usuário

O respirador deve ser escolhido de acordo com os procedimentos descritos no item B do ensaio com vapor de acetato de isoamila, com exceção de que o respirador deve estar agora com filtro mecânico.

B.	Ensaio preliminar de acuidade de paladar

1.	Para realizar o ensaio preliminar de sensibilidade do paladar e o ensaio de vedação, deve-se usar um capuz que cubra a cabeça e os ombros. Deve ter diâmetro aproximado de 30cm, altura de 40cm e pelo menos a parte frontal livre para não interferir com os movimentos da cabeça do usuário quando com o respirador.

2.	Na frente do capuz, na altura do nariz e da boca do usuário, deve existir um orifício com diâmetro aproximado de 20mm para acomodar o bico nebulizador.

3.	Antes da realização do ensaio preliminar e do ensaio de vedação a pessoa deve receber uma explicação sobre todo o conteúdo e procedimentos.

4.	Durante o ensaio preliminar de acuidade de paladar a pessoa deve colocar o capuz e respirar com a boca, com a língua estendida.

5.	Usando um nebulizador (DeVilbiss Modelo 40 para inalação de medicamentos ou equivalente), a pessoa que conduz o ensaio deve nebulizar a solução de sacarina para o ensaio preliminar dentro do capuz. Este nebulizador deve estar identificado perfeitamente para poder ser distinguido do usado com solução para o ensaio de vedação.

6.	A solução para o ensaio preliminar é preparada dissolvendo 0,83g de sacarina sódica (pró-análise) em água. Pode ser preparada colocando 1 ml da solução usada para o ensaio de vedação (ver parágrafo 7 do item C) em 100ml de água.

7.	Para gerar o aerossol o bulbo do nebulizador deverá ser apertado firmemente, de modo que uma parede do bulbo encoste na outra e deixando se expandir totalmente.

8.	Dar 10 bombadas rapidamente e perguntar a pessoa que está com o capuz se está sentindo o gosto da sacarina.

9.	Se a resposta for negativa, bombear rapidamente mais 10 vezes e repetir a pergunta.

10.	Se a segunda resposta for negativa, bombear rapidamente mais 10 vezes e repetir a pergunta.

11.	A pessoa que conduz o ensaio deve anotar o número de bombadas necessárias para conseguir uma resposta positiva.

12.	Se com 30 bombadas (parágrafo 10) a pessoa não sentir o sabor da sacarina, o ensaio de vedação com sacarina não pode ser usado com ela.

13.	Se a pessoa conseguir sentir o sabor, deve-se pedir a ela que procure se lembrar dele, porque vai ser usado no ensaio de vedação.

14.	Usando corretamente o nebulizador é suficiente 1ml da solução colocada no bulbo para realizar o ensaio preliminar.

15.	O nebulizador deve ser bem lavado, deixado secar e enchido novamente, no mínimo, pelo menos a cada quatro horas.

C.	"Ensaio de Vedação" no respirador escolhido

1.	A pessoa deve colocar e ajustar o respirador sem a assistência de ninguém.

2.	O capuz empregado no ensaio é o mesmo descrito no item B-2.

3.	A pessoa deve usar o respirador pelo menos durante 10 minutos antes de realizar o ensaio.

4.	A pessoa deve colocar o capuz quando já estiver usando o respirador equipado com filtro mecânico.

5.	Pelo menos durante 15 minutos antes do ensaio de vedação a pessoa não deve comer, beber (água pura é permitida) ou mascar goma.

6.	Usar um segundo nebulizador, igual ao primeiro, para nebulizar a solução dentro do capuz. Deve estar marcado de modo visível para distingui-lo do usado durante o ensaio preliminar.

7.	Preparar a solução para o ensaio de vedação dissolvendo 83g de sacarina em 100ml de água morna.

8.	Como antes, a pessoa deve respirar com a boca aberta e língua para fora.

9.	Colocar o bico do nebulizador no orifício do capuz e nebulizar a solução para o ensaio de vedação, usando a mesma técnica empregada no ensaio preliminar de acuidade de paladar, e o mesmo número de bombadas necessárias para obter a resposta naquele ensaio (ver parágrafos B-8 até B-10).

10.	Após a geração do aerossol, ler as instruções para a pessoa que usa o respirador. Cada exercício deve ser realizado durante um minuto.

- Respire normalmente.

- Respire profundamente. Esteja consciente que sua respiração seja profunda e regular.

- Vire a cabeça completamente para um lado e para outro. Inale em cada lado. Esteja certo de que os movimentos foram completos. Não deixe o respirador bater nos ombros.

- Movimente a cabeça para cima e para baixo. Inale enquanto a cabeça estiver voltada para cima (olhando para o teto). Esteja certo de que os movimentos foram completos. Não deixe o respirador bater no peito.

- Durante alguns minutos leia em voz normal o trecho indicado.

- Ande sem sair do lugar.

- Respire normalmente.

Texto para leitura: (aproximadamente 8 linhas completas).

11.	No início de cada exercício, bombear o nebulizador a metade do número de vezes empregada no parágrafo C-9.

12.	A pessoa deve avisar o operador do ensaio o instante em que sentir o gosto de sacarina.

13.	Se o gosto de sacarina for detectado, a vedação não foi satisfatória e deve-se procurar outro respirador.

14.	Convém que sejam selecionadas pelo menos duas peças faciais e que a pessoa possa usá-las por urna semana para que escolha a mais confortável.

15.	Pessoas que tenham sido aprovadas neste ensaio podem usar respiradores com peça semifacial, em ambiente com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância.

16.	O ensaio não deve ser realizado se a pessoa estiver com barba ou pêlos faciais crescidos na área de vedação do respirador.

17.	Se o cabelo crescido ou o corte do cabelo interferirem com a vedação, devem ser alterados ou removidos, de modo a eliminar a interferência e permitir ajuste satisfatório. Se for impossível alcançar um bom ajuste, deve ser usado um respirador com pressão positiva (motorizado, linha de ar ou autônomo).

18.	Se a pessoa sentir dificuldade para respirar durante a realização do ensaio de vedação, deverá ser encaminhada a um médico especiaIista em moléstias pulmonares para verificar se tem condições de executar o trabalho previsto.

19.	O ensaio qualitativo deve ser realizado no mínimo a cada 12 meses.

20.	Como a vedação do respirador pode ser afetada, deve-se imediatamente repetir o ensaio qualitativo quando a pessoa tenha:

- alteração no peso de 10kg ou mais;

- cicatrizes significações na área facial de vedação;

- mudanças significações na arcada dentária: extrações múltiplas sem prótese, colocação de dentadura;

- cirurgia plástica ou reconstrutiva;

- qualquer outro condição que interfira na vedação.

D.	Registros dos resultados

Deve ser mantido por três anos um registro resumido dos resultados dos ensaios, contendo:

1.	Nome da pessoa.

2.	Data do ensaio.

3.	Nome da pessoa que conduziu o ensaio.

4.	Respiradores selecionados (fabricante, modelo, tamanho, número do CA).

5.	Substância usada no ensaio de vedação.

III - ENSAIO QUALITATIVO COM FUMOS IRRITANTES

A.	Escolha do respirador pelo usuário

Os respiradores devem ser escolhidos de acordo com o descrito no item B do ensaio com acetato de isoamila, com exceção de que o respirador deve estar equipado com um filtro mecânico classe P3.

B.	Ensaio de vedação no respirador escolhido

1.	Deve-se deixar a pessoa que vai ser submetida ao ensaio sentir o cheiro de baixas concentrações do agente de teste, para familiarizar-se com o odor característico.

2.	A pessoa deve usar o respirador pelo menos durante 10 minutos antes de realizar o ensaio.

3.	O condutor do ensaio deve rever com a pessoa que vai usar o respirador o procedimento completo do ensaio.

4.	A pessoa deve fazer a "Verificação de vedação" pelos métodos convencionais de pressão positiva e negativa. Se esta verificação mostrar vazamentos, deve ser escoIhido outro respirador.

5.	Quebrar as duas extremidades do tubo de fumaça para teste de ventilação contendo cloreto estânico ou tetracloreto de titânio. Colocar um tubo curto em uma extremidade do tubo de fumaça e ligar a outra extremidade do tubo de fumaça a sucção de uma bomba para ar, de baixa pressão, ajustada para um fluxo de 2ml/min (ou um bulbo de borracha com válvulas direcionais).

6.	Avisar que os fumos podem irritar os olhos e que, portanto, convém que fiquem fechados durante a realização do ensaio.

7.	O condutor do ensaio deve dirigir a corrente de fumos irritantes para a zona de vedação do respirador. Deve-se iniciar o ensaio com a extremidade da mangueira afastado 30cm da peça facial e movimentando sempre a mangueira ao redor de todo o perímetro da peça facial, aproximar do rosto, gradualmente com incrementos de 3cm.

8.	A pessoa deve ser avisada para realizar cada exercício durante um minuto, enquanto está submetida aos fumos irritantes:

- Respire normalmente.

- Respire profundamente. Esteja consciente que sua respiração seja profunda e regular.

- Vire a cabeça completamente para um lado e para outro. Inale em cada lado. Esteja certo de que os movimentos foram completos. Não deixe o respirador bater nos ombros.

- Movimente a cabeça para cima e para baixo. Inale enquanto a cabeça estiver voltada para cima (olhando para o teto). Esteja certo de que os movimentos foram completos. Não deixe o respirador bater no peito.

- fale alto, devagar, por alguns minutos, mantendo os olhos fechados, repetindo as palavras que o condutor do ensaio pronuncia, quando faz a leitura de um pequeno texto.

Texto para leitura: (aproximadamente 8 linhas completas)

- Ande sem sair do lugar.

- Respire normalmente.

9.	Se a pessoa sentir o cheiro irritante, a passagem de ar pelo tubo de fumaça deverá ser suspensa e o respirador rejeitado. Escolher outro para novo ensaio.

10.	Quando o respirador for considerado aprovado (a pessoa não sentiu cheiro irritante), deve-se deixar a pessoa sentir o cheiro irritante do agente de teste para verificar se ele reage a esse estímulo. Se ela não sentir o cheiro, o ensaio de vedação deverá ser considerado sem valor.

11.	As etapas B4, B9 e B10 deste procedimento devem ser realizadas num local com exaustão apropriada para evitar a contaminação da sala de teste pelo agente irritante.

12.	Convém que sejam selecionadas pelo menos duas peças faciais e que a pessoa possa usá-las por uma semana para que escolha a mais confortável.

13.	Pessoas que tenham sido aprovadas neste ensaio podem usar respiradores com peça semifacial, em ambiente com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância.

14.	O ensaio não deve ser realizado se a pessoa estiver com barba ou pêlos faciais crescidos na área de vedação do respirador.

15.	Se o cabelo crescido ou o corte do cabelo interferirem com a vedação, devem ser alterados ou removidos, de modo a eliminar a interferência e permitir ajuste satisfatório. Se for impossível alcançar um bom ajuste, deve ser usado um respirador com pressão positiva (motorizado, linha de ar ou autônomo).

16.	Se a pessoa sentir dificuldades para respirar durante a realização do ensaio de vedação, deverá ser encaminhada a um médico especialista em moléstias pulmonares para verificar se tem condições de executar o trabalho previsto.

17.	O ensaio qualitativo deve ser realizado no mínimo a cada 12 meses.

18.	Como a vedação do respirador pode ser afetada, deve-se imediatamente repetir o ensaio qualitativo quando a pessoa tenha:

- alteração no peso de 10Kg ou mais;

- cicatrizes significantes na área facial de vedação;

- mudanças na significantes na arcada dentária: extrações múltiplas sem prótese, colocação de dentadura;

- cirurgia plástica ou reconstrutiva;

- qualquer outra condição que interfira na vedação.

C.	Registros do resultados

Deve ser mantido por três anos um registro resumido dos resultados dos ensaios, contendo:

1.	Nome da pessoa.

2.	Data do ensaio.

3.	Nome da pessoa que conduziu o ensaio.

4.	Respiradores selecionados (fabricante, modelo, tamanho, número do CA).

5.	Substância usada no ensaio de vedação.

IV.	PROCEDIMENTOS PARA ENSAIO QUANTITATIVO DE VEDAÇÃO

1.	Introdução

- Este método somente é aplicável para os respiradores purificadores de ar não motorizados.

- O empregador deve designar uma pessoa que assuma toda a responsabilidade pelo programa de ensaio quantitativo de vedação.

2.	Definições

- Ensaio de vedação quantitativo: é uma medida da eficiência da vedação alcançada pelo uso de um respirador ao impedir a penetração da atmosfera ambiente pela zona de contato da peça facial com o rosto. O resultado do ensaio é expresso pelo quociente entre a concentração do agente de ensaio na câmara e a concentração do agente de ensaio dentro da peça facial quando o elemento filtrante normalmente utilizado é, substituído por um filtro mecânico classe P3.

- Agente de ensaio: contaminante introduzido na câmara de ensaio de modo que se possa comparar a sua concentração na câmara e dentro do respirador.

- Posição normal: significa que a pessoa está de pé em posição ereta com os braços estendidos ao longo do corpo e olhando para a frente.

- Fator de vedação: quociente entre a concentração do agente de ensaio na câmara e a concentração do agente de ensaio dentro da peça facial ou cobertura das vias respiratórias.

3.	Equipamento

- Ensaio quantitativo de vedação: podem ser usados os sistemas usuais de geração, diluição e medida que empregam aerossol de óleo de milho, de cloreto de sódio ou de outras substancias.

- Câmara de ensaio: deve ser suficientemente grande para permitir a realização dos exercícios sem interferir com a distribuição do agente de ensaio ou com o equipamento de medição, evitar que o agente se espalhe pelo ambiente da sala e que mantenha a concentração uniforme.

- O filtro normal usado no respirador deve ser substituído por um filtro mecânico classe P3 do mesmo fabricante.

- O resultado das concentrações medidas devem ser registrados automaticamente num instrumento capaz de detectar fator de vedação de no mínimo 2000.

- Deve-se evitar que a concentração do agente dentro do respirador ultrapasse o limite de exposição. Para isso, pode ser necessário alterar a concentração da câmara.

- A sonda de amostragem deve ser construída e colocada no respirador de modo que não ocorram vazamentos no ponto de inserção, e que não interfira na vedação do mesmo.

- A câmara deve permitir que se acompanhe o ensaio e observe o usuário do respirador, durante a sua realização.

- A concentração do agente dentro da câmara deve ser constante, com variação máxima de 10% durante a realização do ensaio.

- O tempo de resposta dos instrumentos utilizados, incluindo o registrador, deve ser menor que 2 segundos.

- O diâmetro e comprimento dos tubos de amostragem devem obedecer as recomendações do fabricante.

- O ar que sai da câmara de ensaio deve passar por um filtro classe P3 antes de ser lançado na sala.

- Quando se usa como agente o cloreto de sódio, a umidade relativa da câmara deve ser, no máximo 50%.

4.	Preparação para o ensaio

- O ensaio deve começar pelas peças semi-faciais. Devem estar disponíveis respiradores de mais de um fabricante.

- Verificação de vedação pelo teste de pressão positiva: com a válvula de exalação bloqueada, a pressão provocada por uma exalação suave não deve provocar vazamentos na área de contato com a face.

- Verificação de vedação pelo teste de pressão negativa: com as entradas de ar bloqueadas pela palma da mão, a pressão provocada por uma inalação suave deve-se manter constante, por alguns segundos.

- Depois de ter ajustado corretamente o respirador, a pessoa deve usá-lo, pelo menos, durante 5 minutos, antes de realizar um dos ensaios de vedação descritos a seguir e executando exercícios contidos no item 5.

- Ensaio com Acetato de Isoamila: com filtro contra vapores orgânicos colocado no respirador, o usuário deve responder se sente o cheiro de banana quando o agente de ensaio é dirigido as partes mais vulneráveis de vazamento na zona de vedação. Deve ser verificado, antes e depois do ensaio, se o usuário detecta o cheiro do acetato de isoamila.

- Ensaio com fumos irritantes: com filtro mecânico cIasse P3 colocado, no respirador o usuário com os olhos fechados durante todo o ensaio, deve responder se sente o cheiro irritante do agente de ensaio (cloreto estânico ou tetracloreto de titânio usados nos ensaios de ventilação), quando ele é dirigido para as partes mais vulneráveis de ventilação.

- Somente quando o respirador for aprovado no ensaio de vedação descrito no item 4b é que a pessoa poderá ser submetida ao ensaio de vedação quantitativa.

- Antes de a pessoa entrar na câmara a concentração do agente de ensaio dentro dela deve estar razoavelmente constante.

- A concentração do agente dentro do respirador deve ser medida imediatamente após a entrada do indivíduo na câmara, com a finalidade de confirmar que os picos medidos estão abaixo de 5% para as peças semi-faciais, e de 1% para as peças inteiras.

- Antes de iniciar o ensaio confirmar se a concentração, dentro da câmara, está constante. Os tirantes não devem estar apertados demais, mas ajustados com a tensão normal de uso.

5.	Exercícios

Antes de entrar na câmara a pessoa deve receber instruções completas sobre qual será a sua participação nos ensaios. Deve realizar na seqüência indicada, todos os seguintes exercícios:

- Respiração normal: durante um minuto, em posição normal, sem falar, respirar normalmente.

- Respiração profunda: durante um minuto, em posição normal, respirar profundamente, mas sem provocar hiperventilação.

- Virar a cabeça: em posição normal, girar completa e lentamente a cabeça de um lado para outro, manter a cabeça por 5 segundos em cada posição extrema e realizar, no mínimo, 3 ciclos completos.

- Levantar e abaixar a cabeça: em posição normal, levantar e abaixar a cabeça completa e lentamente, mantendo-a em cada posição extrema por 5 segundos. Repetir, no mínimo, 3 ciclos completos.

- Leitura: a pessoa deve ler vagarosamente um texto em voz alta, de modo que o condutor do ensaio ou outra a pessoa possa ouvir claramente.

- Caretas: a pessoa deve fazer caretas, sorrir, ficar carrancuda, etc, de modo a usar os músculos faciais durante 15 segundos, no mínimo.

- Curvar-se: a pessoa deve curvar-se para tocar os sapatos com as mãos e retornar a posição normal. Repetir a operação durante 30 segundos, no mínimo.

- Andar: andar sem sair do lugar durante 30 segundos no mínimo.

- Respiração normal: como no parágrafo 5.a.

Texto para leitura (aproximadamente 5 linhas completas).

6.	O ensaio deve ser suspenso quando ocorrer um pico de penetração do agente de ensaio maior que 5% para os respiradores com peça semifacial e 1% para os de peça facial inteira. A pessoa pode reajustar o respirador e repetir o exercício. Se dois ensaios em três forem suspensos, o ensaio de vedação reprovou o uso daquele respirador para aquela pessoa.

7.	Cálculo do fator de vedação.

- O fator de vedação determinado pelo ensaio quantitativo de vedação é igual a concentração do agente de ensaio na câmara dividido pela concentração média dos picos medidos dentro do respirador.

- A concentração do agente de ensaio na câmara é a média aritmética da concentração no início e no fim do ensaio.

- A concentração média dos picos dentro do respirador é a média dos picos obtidos nos nove exercícios. Em cada exercício, o valor do pico é calculado pela média dos picos obtidos em cada inalação.

- A média dos picos em um exercício pode ser determinada graficamente, se não houver grande variação.

8.	Interpretação dos resultados

O valor do Fator de Vedação medido deve ser igual ao menor dos três fatores de proteção obtidos nos três ensaios realizados.

9.	Outros requisitos

- Não deve ser permitido a uma pessoa usar um respirador com peça semifacial ou facial inteira, se não forem alcançados, no mínimo, os fatores de vedação 100 e 1000, respectivamente. Se o cabelo crescido ou barba interferirem na vedação, eles devem ser cortados para eliminar os vazamentos. Se a vedação não for satisfatória, deve-se fornecer respiradores de pressão positiva, tais como: purificadores de ar motorizados, de adução de ar ou máscaras autônomas.

- O ensaio não deve ser realizado se os pêlos faciais interferirem com a vedação.

- Se a pessoa sentir dificuldades para respirar durante a realização do ensaio de vedação deve ser encaminhada a um médico especialista em moléstias pulmonares para verificar se tem condições de executar o trabalho previsto.

- Deve ser dada a oportunidade de a pessoa usar o respirador escolhido por uma semana. Se não mostrar vedação aceitável durante o uso, a pessoa poderá solicitar outro ensaio de vedação quantitativo, o qual deverá ser realizado imediatamente.

- Deve ser fornecida, ao trabalhador, uma ficha do fator de vedação contendo:

- Nome;

- Data do ensaio de vedação;

- Fator de proteção obtido com cada respirador ensaiado (nome do fabricante, modelo e número do CA.);

- Nome e assinatura da pessoa que conduziu o ensaio.

- Os filtros mecânicos usados nos ensaios de vedação devem ser substituídos semanalmente, ou sempre que a resistência à respiração tenha aumentado ou, ainda, quando o agente de ensaio tenha alterado a sua integridade. Os filtros contra vapores orgânicos devem ser trocados diariamente ou antes, se permitirem a passagem do agente.

10.	O ensaio quantitativo deve ser repetido imediatamente quando ocorrer:

- alteração no peso de 10 kg ou mais;

- cicatrizes significantes na área facial de vedação;

- mudanças significantes na arcada dentária: extrações múltiplas sem prótese, colocação de dentadura;

- cirurgia plástica ou reconstrutiva;

- qualquer outra condição que interfira na vedação.

11.	Registros dos resultados

Deve ser mantido por três anos um registro resumido dos resultados dos ensaios, o qual deve constar:

- Nome da pessoa;

- Data do ensaio;

- Nome da pessoa que conduziu o ensaio;

- Fator de vedação obtido com cada respirador ensaiado (fabricante, modelo, tamanho e número do CA).

ANEXO 6 - AVALIAÇÃO MÉDICA DE TRABALHADORES CANDIDATOS A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

A utilização de proteção respiratória individual contra inalantes deve ser adotada apenas após a avaliação dos seguintes parâmetros:

- Características físicas do ambiente de trabalho, notadamente a temperatura, umidade e pressões parciais de O2 e necessidade de utilização de outros EPIs.

- Demandas físicas específicas das atividades a que o usuário está alocado.

- Tempo de uso em relação a jornada de trabalho (uso contínuo durante a jornada ou não).

Estas informações devem ser encaminhadas ao médico examinador pelo responsável pela área de higiene e segurança do local em questão. Com estes dados o examinador procederá a entrevista, exame clínico e, se necessário funcional do candidato ao uso do EPI. As condições abaixo listadas exigem uma avaliação cuidadosa:

- Deformidades faciais: A presença de deformidades faciais ósseas ou cicatrizes extensas pode impedir um ajuste facial adequado do respirador e impedir sua utilização. O uso de próteses dentárias também deve ser adequado, pois a ausência de próteses nos maxilares inferior ou superior causa deformidades faciais.

- Pêlos faciais: A barba impede um ajuste facial adequado.

- Doenças pulmonares: candidatos a utilização de EPR com doenças pulmonares obstrutivas e restritivas previamente diagnosticadas e sintomáticos não devem utilizá-los. A presença isolada de sintomas, notadamente a dispnéia de esforços, exige uma avaliação cuidadosa, incluindo avaliação funcional respiratória. A asma brônquica, com crises esporádicas pode não excluir a utilização de respiradores, com a devida orientação ao usuário.

- Doenças cardiovasculares: A insuficiência coronariana crônica, as arritmias, notadamente as arritmias verticulares, e os usuários com infarto prévio não devem utilizar EPR mecânica com pressão negativa.

- Doenças neurológicas: A epilepsia controlada, isto é, ausência de crises nos últimos 12 meses e bom controle farmacoIógico não contra-indicam a utilização de EPR.

- Alterações psíquicas: Candidatos apresentando claustrofobia não devem utilizar EPR. A ansiedade pode ser também um fator limitante, dependendo de sua magnitude.

A avaliação médica específica dos usuários de EPR deve ser renovada anualmente, juntamente com o exame periódico. Na ocorrência de queixas relacionadas ao sistema respiratório, é necessário que se atente para a conveniência de uso continuado do EPR em relação aos achados clínicos.

APÊNDICE: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR

Os testes de função pulmonar recomendados para os candidatos à utilização de EPR, com queixas respiratórias prévias, são basicamente o Volume Expiratório Forçado no 1º segundo (VEF1), a Capacidade Vital Forçada (CVF), a relação VEF1/CVF e a Ventilação Voluntária Máxima (VVM). Critérios para exclusão de uso de equipamento de proteção respiratória com filtros mecânicos com pressão negativa são um ou mais dos itens abaixo:

- VEF1/CVF menor que o limite inferior de normalidade e VEF1 menor que 80% do previsto

- VEF1/CVF normal com CVF menor que 70% do previsto

- VVM menor que 75% do previsto

Estes testes deverão ser feitos sempre por técnicos treinados e equipamentos que estejam em conformidade com as normas da American Thoracic Society (American Thoracic Society. Standardization of spirometry - 1987 update. Am. Rev. Respir. Dis. 1987;136:1285-98)

ANEXO 7

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 11 DE ABRIL DE 1994

A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a necessidade de um controle eficaz dos ambientes de trabalho por parte das empresas, como condição a uma adequada política de segurança e saúde para os trabalhadores;

CONSIDERANDO que, quando as medidas de proteção coletiva adotadas no ambiente de trabalho não forem suficientes para controlar os riscos existentes, ou estiverem sendo implantadas, ou ainda em caráter emergêncial, o empregador deverá adotar, dentre outras, aquelas referentes à proteção individual que garantam condições adequadas de trabalho;

CONSIDERANDO as dúvidas suscitadas em relação à adequada proteção dada aos trabalhadores quando da adoção de equipamentos de proteção respiratória por parte das empresas;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a utilização desses equipamentos, dentro de critérios e procedimentos adequados, quando adotados peIas empresas;

CONSIDERANDO os artigos 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

CONSIDERANDO a Norma Regulamentadora Nº 06 da Portaria Nº 3.214, de 08/06/78, e alterações posteriores resolve:

Baixar a presente Instrução Normativa - I.N. estabelecendo Regulamento Técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória.

Art. 1º - O empregador deverá adotar um conjunto de medidas com a finalidade de adequar a utilização dos equipamentos de proteção respiratória - EPR, quando necessário para complementar as medidas de proteção coletiva implementadas, ou enquanto as mesmas estiverem sendo implantadas, com a finalidade de garantir uma completa proteção ao trabalhador contra os riscos existentes nos ambientes de trabalho.

§1º - As medidas previstas neste artigo deverão observar os seguintes princípios:

I.	o estabelecimento de procedimentos escritos abordando, no mínimo;

- os critérios para a seleção dos equipamentos;

- o uso adequado dos mesmos levando em conta o tipo de atividade e as características individuais do trabalhador;

- a orientação ao trabalhador para deixar a área de risco por motivos relacionados ao equipamento;

II.	a indicação do equipamento de acordo com os riscos aos quais o trabalhador está exposto;

IIl.	a instrução e o treinamento do usuário sobre o uso e as limitações do EPR;

IV.	o uso individual dos equipamentos, salvo em situações específicas, de acordo com a finalidade dos mesmos;

V.	a guarda, a conservação e a higienização adequada;

VI.	o monitoramento apropriado e periódico das áreas de trabalho e dos riscos ambientais a que estão expostos os trabalhadores;

VII.	o fornecimento somente a pessoas fisicamente capacitadas a realizar suas tarefas utilizando os equipamentos;

VIII	o uso somente de respiradores aprovados e indicados para as condições em que os mesmos forem utilizados;

IX.	a adoção da proteção respiratória individual após a avaliação prévia dos seguintes parâmetros:

- características físicas do ambiente de trabalho;

- necessidade de utilização de outros EPI;

- demandas físicas específicas das atividades de que o usuário está encarregado;

- tempo de uso em relação à jornada de trabalho;

- características específicas de trabalho tendo em vista possibilidade da existência de atmosfera imediatamente perigosas à vida ou à saúde;

X.	a realização de exame médico no candidato ao uso do EPR, quando por recomendação médica, levando em conta, dentre outras, as disposições do inciso anterior, sem prejuízo dos exames previstos na NR 07;

§ 2º - Para a adequada observância dos princípios previstos neste artigo, o empregador deverá seguir, além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, no que couber, as recomendações da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - RECOMENDAÇÕES, SELEÇÃO E USO DE RESPIRADORES" e também as Normas Brasileiras, quando houver, expedidas no âmbito do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO.

Art. 2º - A seleção das EPR deverá observar, dentre outros, os valores dos fatores de proteção - FP atribuídos contidos no Quadro I anexo à presente I.N.

Parágrafo único. Em atmosferas contendo sílica e asbesto, além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o empregador deverá observar, na seleção do respirador adequado, as indicações dos quadros II e III anexo à presente I.N.

Art. 3º - Os EPR somente poderão ser comercializados acompanhados de instruções impressas contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I. a finalidade a que se destina;

I. a proteção oferecida ao usuário;

II. as restrições ao seu uso;

III. a sua vida útil;

IV. orientação sobre guarda, conservação e higienização.

Parágrafo único: As instruções referidas neste artigo deverão acompanhar a menor unidade comercializada de equipamentos.

Art. 4º - Esta I.N. entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação, ficando revogada a I.N. SSST/MTb nº 01, de 13 de julho de 1993.

QUADRO I - FATORES DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDOS PARA EPR (5)

| TIPO DE RESPIRADOR |  |
| --- | --- |
|  | PEÇA SEMI-FACIAL (1) | PEÇA FACIAL INTEIRA |
| PURIFICADOR DE AR | 10 | 100 |
| DE ADUÇÃO DE AR |  |  |
| MÁSCARA AUTÔNOMA (2) (DEMANDA) | 10 | 100 |
| LINHA DE AR COMPRIMIDO (DEMANDA) | 10 | 100 |
|  | TIPO DE COBERTURA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS |
| TIPO DE RESPIRADOR | PEÇA SEMI- FACIAL | PEÇA FACIAL INTEIRA | CAPUZ CAPACETE | SEM VEDAÇÃO FACIAL |
| PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO | 50 | 1000(3) | 1000 | 25 |
| DE ADUÇÃO DE AR: |  |  |  |  |
| LINHA DE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  |
| DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA | 50 | 1000 | --- | --- |
| FLUXO CONTÍNUO | 50 | 1000 | 1000 | 25 |
| MÁSCARA AUTÔNOMA (CIRCUITO ABERTO OU FECHADO) |  |  |  |  |
| DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA | --- | (4) | --- | --- |

NOTAS

- Inclui a peça quarto facial, a peça semi-facial filtrante e as peças semi-faciais de elastômeros.

- A máscara autônoma de demanda não deve ser usada para situações de emergência como incêndios.

- Os fatores de proteção apresentados são de respiradores com filtros P3 ou sorbentes (cartuchos químicos pequenos ou grandes). Com filtros classe P2, deve-se usar fator de proteção atribuído 100 devido às limitações do filtro.

- Em situações de emergência, onde as concentrações dos contaminantes possam ser estimadas, deve-se usar um fator de proteção atribuído não maior que 10.000.

- O fator de proteção atribuído, não é aplicável para respiradores de fuga.

QUADRO II - RECOMENDAÇÕES DE EPR PARA SÍLICA CRISTALIZADA

| CONCENTRAÇÃO AMBIENTAL | EQUIPAMENTO |
| --- | --- |
| Até 10 vezes o limite de tolerância | Respirador com peça semi-facial ou peça semi-facial filtrante Filtros P1, P2 ou P3, de acordo com o diâmetro aerodinâmico das partículas (1) |
| Até 50 vezes o limite de tolerância | Respirador com peça facial inteira com Filtro P2 ou P3 (1) Respirador motorizado com peça semi-facial e filtro P2 Linha de ar fluxo contínuo e peça semi-facial Linha de ar de demanda e peça semi-facial com pressão positiva |
| Até 100 vezes o limite de tolerância | Respirador com peça facial inteira com filtro P2 ou P3 (1) Linha de ar de demanda com peça facial inteira Máscara autônoma de demanda |
| Até 1000 vezes o limite de tolerância | Respirador motorizado com peça facial inteira e filtro P3 Capuz ou capacete motorizado e filtro P3 Linha de ar fluxo contínuo e peça facial inteira Linha de ar de demanda e peça facial inteira com pressão positiva Máscara autônoma de pressão positiva |
| Maior que 1000 vezes o limite de tolerância | Linha de ar de demanda e peça facial inteira com pressão positiva e cilindro de fuga Máscara autônoma de pressão positiva |

NOTA

- Para diâmetro aerodinâmico médio mássico maior ou igual a 2 micra pode-se usar filtros classe P1, P2 ou P3. Para diâmetro menor que 2 micra deve-se usar o de classe P3;

QUADRO III - RECOMENDAÇÕES DE EPI PARA ASBESTO

| Até 2 fibras/cm3 | Respirador com peça semi-facial com filtro P2 ou peça semi-facial filtrante |
| --- | --- |
| Até 10 fibras/cm3 | Respirador com peça semi-facial com filtro P3 Respirador motorizado com peça semi-facial e filtros P2 Linha de ar de demanda com peça semi-facial e pressão positiva |
| Até 100 fibras/cm3 | Respirador com peça facial inteira com filtro P3 Linha de ar de fluxo contínuo com peça facial inteira Linha de ar de demanda Máscara autônoma de demanda |
| Até 200 fibras/cm3 | Respirador motorizado com peça facial inteira e filtro P3 Linha de ar fluxo contínuo com peça facial inteira Linha de ar de demanda com peça facial inteira e pressão positiva Capuz ou capacete motorizado com filtro P3 Linha de ar fluxo contínuo com capuz ou capacete |
| Maior que 200 fibras/cm3 | Linha de ar fluxo contínuo com peça facial inteira e cilindro de escape Linha de ar de demanda com peça facial inteira, pressão positiva e cilindro de escapeMáscara autônoma de demanda com pressão positiva |

# Text boxes

TIPO DE COBERTURA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

FUNDACENTRO

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO

DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

T637p

TIPO DE COBERTURA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS